Установка интеллектуального модуля управления стеклоподъемниками с двумя выходами Pandora DWM 210 – двухсторонний на автомобиль Renault Duster 2014г.

Собственно на него

Так как модуль подключается к кнопкам управления стеклоподъемниками, то на дастере необходимо снять обшивку передней водительской двери.

Как снять я думаю каждый знает.

Подключаем провода модуля к штатной схеме автомобиля в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Сам процесс соединения проводов при помощи обжима.

Черный провод «-» постоянный присутствующий минус

Желтый провод «+»плюс, который присутствует только при положении ключа в замке зажигания в положении АСС., но нам такой расклад не подходит, так как при постановке на охрану ключ у нас в кармане, а замок в положении OFF и на проводе желтого цвета отсутствует плюс. Где взять постоянный плюс для работы модуля?,нам необходимо в блоке предохранителей сделать небольшие манипуляции с питанием стеклоподъемников,а именно сделать так чтобы они и при выключенном зажигании работали. Как это сделать описано не однократно еще на форумах Logan. (Google в помощь)

- Зеленый провод  - плюс мотора стеклоподъемника водительской двери при закрытии окна

- Белый провод – минус мотора стеклоподъемника водительской двери при закрытии окна

- Белый провод(второй) – плюс мотора стеклоподъемника пассажирской двери при закрытии окна

- Розовый провод – минус мотора стеклоподъемника пассажирской двери при закрытии окна

ИМЕННО ТАК!!!

Изначально я тоже подумал что оба белых провода окажутся минусовыми,а нет!

Устанавливаем в удобном месте сам модуль, на двухсторонний скотч и два самореза из комплекта.

Подключаем два провода управления,а именно белый и бело-красный провода к разъему соленоида центрального замка.

Белый провод подключаем к розовому проводу ц.з.

Бело-красный подключаем к коричневому проводу ц.з.

Получается вот так.

После всех мероприятий изолируем черной изолентой и устанавливаем обшивку двери обратно.

НАСЛАЖДАЕМСЯ!!!