Охранная

автосигнализация  GSM

Мега SX

Руководство по эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Обязательные меры безопасности при использовании

функции дистанционного или автоматического запуска двигателя.

Необходимо помнить, что автомобиль является средством повышенной

опасности. Раздел 12 8. правил дорожного движения гласит: "Водитель может

покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты

необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного

средства или использование его в отсутствии водителя".

Перед эксплуатацией автосигнализации Mega SX внимательно

ознакомьтесь с мерами безопасного использования функции дистанционного

или автоматического запуска двигателя, изложенными ниже.

1. Всегда паркуйте автомобиль на открытой, хорошо проветриваемой площадке.

2. Всегда ставьте автомобиль на стояночный тормоз, который должен

находиться в исправном состоянии и исключать возможность движения

автомобиля.

3. Оставляя автомобиль, обязательно устанавливайте рычаг управления

автоматической трансмиссии в положении "PARK", а рычаг переключения ручной

коробки передач - в нейтральное положение.

4. Если в Вашем автомобиле используется ручная коробка передач, то перед

включением функции дистанционного или автоматического запуска двигателя

обязательно выполняйте процедуру подготовки к запуску двигателя

"программную нейтраль".

5. Никогда не запускайте двигатель автомобиля в отсутствии водителя, если

кто-либо находится перед автомобилем или позади него.

6. Никогда не передавайте брелки управления автосигнализацией детям, а

также другим лицам без их предварительного ознакомления с настоящей

инструкцией.

7. На автомобилях с ручной коробкой передач не рекомендуется производить

дистанционный или автоматический запуск двигателя, если автомобиль

находится вне зоны видимости, и пользователь автосигнализации не в состоянии

контролировать процесс запуска двигателя.

8. Перед тем как включать функцию дистанционного или автоматического

запуска двигателя, необходимо:

- установить параметры работы отопителя салона (кондиционера), обогрева

стекол и других аксессуаров на необходимые уровни;

- установить регулятор обдува салона на циркуляцию воздуха, что позволит

более эффективно прогреть или охладить воздух в автомобиле.

# Содержание

- Назначение

- Комплект поставки

- Технические характеристики

- Основные функции

- Снятие и постановка сигнализации на охрану

- Информирование о тревоге

- Управление сигнализацией

- Прослушивание салона

- Дистанционный запуск двигателя

- Проверка состояния

- Блокировка двигателя

- Гарантийные обязательства

Комплектность сигнализации    Mega SX

1. Контроллер “Мега SX ” с комплектом проводов

2. GSM антенна (опция)

3. Реле с колодкой- 3шт. (опция)

4. Резисторы: 1кОм- 2шт, 4,7кОм- 1шт.(опция)

5. Диод (опция)

4. Светодиодный индикатор (опция)

5. Температурный цифровой датчик (опция)

6. Микрофон-клипса (опция)

7. Пьезосирена (опция)

8. Резервный источник питания (опция)

9. Датчик удара (обьема) (опция)

10. Инструкция по эксплуатации и подключению

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Питание | 8-15 Вольт |
| Ток потребления в режиме покоя | Не более 35мА |
| Выходной ток по выходам | Не более 500мА |
| Количество входов | 6 (аналоговые) |
| Количество выходов | 6 (открытый коллектор) |
| Вход микрофона | Коненсаторный микрофон (пит. +1,5В) чувств. не менее -50dB |
| Вход touch memory | до 40 ключей, цифровой термометр |
| Вход резервного источника питания | Малогабаритный герметизированные свинцово-кислотный аккумулятор типа DJW12-0.8 аккумулятор свинцовый 12В-0.8Ач 96x25x61 |
| Способы информирования | Голосовое оповещение, дозвон,SMS |
| Дополнительные функции | DTMF управление SMS управление USSD запросы (баланс) |

Назначение.

Автомобильная охранная сигнализация  Мега SX-Light – это многофункциональное устройство, работающее в качестве противоугонного устройства автомобиля, с оповещением на мобильные и городские телефоны владельца, с дистанционным управлением автомобилем с помощью мобильного или городского телефона(в режиме тонального набора). "Мега SX" - Система на базе встроенного GSM модуля  может использоваться в качестве основной сигнализации с управлением от штатных брелоков автомобиля или в качестве дополнительной совместно с  к уже установленной сигнализации или в комплекте с автосигнализацией ( например Challenger 2000i). Сокращенная версия предназначена для новых автомобилей, в базовой комплектации которых есть центральный замок с дистанционным управлением. Управление сигнализацией (включение режима охраны и выключение) происходит по команде от центрального замка. В полной версии управление системой происходит от брелоков дополнительной сигнализации.

Высокая надежность систем GSM и их «жизнеспособность» в неблагоприятных погодных условиях, практически неограниченная дальность связи, надежность работы в  условиях помех - все это  позволяет применить GSM-терминал  со всей возможной эффективностью взамен  традиционных радио-пейджеров.

При этом значительно расширяются функциональность и возможности сигнализаций по оповещению, предотвращению угона, дистанционному управлению и контролю за системами транспортных средств и объектов.

Для передачи информации и команд управления в GSM используются сотовые сети стандарта GSM 900/1800 МГц (1900).

Каналом передачи является голосовое соединение, предоставляемое  абоненту оператором сотовой связи.

Мега SX-Light осуществляет постоянный контроль над датчиками автомобиля , и информирует владельца о любой попытке вскрытия транспортного средства .

Мега SX-Light позволяет заранее перед поездкой по дистанционной команде запустить инжекторный двигатель или автономный подогреватель

Запуск двигателя может производиться   однократно ,  периодически (каждые 2 или4 часа) , или при понижении температуры воздуха ( -15, -20 градусов Цельсия) В холодное время года эта функция  поможет значительно продлить срок службы двигателя, обеспечит легкий запуск после прогрева, прогрев салона и комфортную поездку даже при низких температурах.

Основные  функции.

- Работа в сети GSM 900/1800(1900)

- Работа в условиях низкой температуры и повышенной

- влажности

- Непрерывный режим работы от бортовой сети автомобиля

- Совместная работа с основной автосигнализацией

- Независимая от автосигнализации реакция по контактным

- зонам капота/багажника, дверей, датчика удара ( обьема) , включение зажигания

- Возможность постановки/снятия на охрану по каналу GSM , радио-брелком сигнализации автомобиля или с помощьюэлектронного ключа Тouch memory

- Управление сигнализацией через голосовое меню

- При тревогах и оповещениях используются только прямые

- звонки непосредственно на телефоны, заданные владельцем, с

- циклическим дозвоном.

- Прослушивание обстановки в салоне автомобиля

- Получение отчета о режиме работы устройства и состоянии входов и выходов

- Возможность использования до 6-и исполнительных устройств,

- управляемых по каналу GSM (в различных версиях ПО задается

- разное назначение устройств)

- Дистанционный запуск двигателя автомобиля по команде с телефона владельца или автоматический запуск через интервалы времени или понижении температуры

- Блокирование двигателя дистанционно по каналу GSM

- Экстренное оповещение на телефон владельца при отключении аккумуляторной батареи.

- Изменение пароля, запрос текущего состояния, запрос состояния датчиков.

- Защита от несанкционированного доступа паролем пользователя

- Возможность изменения конфигурации охранного комплекса по желанию владельца автомобиля

- Продолжительное оповещение при тревоге "по кольцу" на

заданные номера телефонов

- Информирование о балансе SIM в устройств

Снятие и постановка  сигнализации   на охрану

Для снятия/постановки сигнализации на охрану могут использоваться:

- Штатный брелок автомобиля

- SMS-сообщение

- Голосовое меню при дозвоне

-  Электронный ключ Тouch memory

- Сигнал от дополнительной автосигнализации

Автомобиль ставится в охрану со штатного брелока автомобиля. Сирена подаст один сигнал, светодиод начнет медленно мигать, сигнализация перейдет в режим «Охрана».Если при постановке в охрану двери, капот или багажник будут открыты, то сирена подаст четыре сигнала.

Для снятия с охраны нажмите кнопку открытия штатного брелока автомобиля. Сирена подаст два сигнала, сигнализация перейдет в режим «Снят с охраны»»

Информирование о тревоге

Когда сигнализация находится в режиме охраны, она постоянно контролирует зоны охраны и в случае

нарушения целостности хотя бы одной из зон начинается сеанс рассылки SMS сообщений, а так же звуковых

оповещений.

Сигнализация срабатывает на открывание дверей, капота, багажника, включение зажигания и сработку датчика удара(обьема). При сработке сигнализация переходит в режим «Тревога». Сирена включается на 40 сек.

При срабатывании датчиков в режиме охраны производится информирование об этом пользователя по следующему алгоритму:

Сначала делается три попытки дозвона на заданные телефонные номера;

При успешном соединении (ответе абонента на телефонный звонок) воспроизводится голосовое сообщение соответствующее сработавшей зоне охраны. Если в этом режиме нажать клавишу # на телефоне, то включается голосовое меню сигнализации.

При неудачном дозвоне (абонент недоступен или находится вне зоны действия сети) производится отправка SMS-сообщения с текстом соответствующем сработавшей зоне.

При неудачном дозвоне (абонент не поднял трубку или без соединения нажал отбой) SMS-сообщение не отправляется. В этом случае для выяснения причины срабатывания сигнализации пользователь должен набрать номер SIM-карты сигнализации. По этому звонку автоматически включится голосовой информатор.

Управление сигнализацией

Управлять сигнализацией можно с помощью голосового меню или посредством отправки SMS-сообщения на номер SIM-карты сигнализации.

- Голосовое меню

Включается по звонку с разрешённого номера и позволяет:

- управлять режимом охраны (включать/выключать сигнализацию)

- прослушивать охраняемый объект (включать/выключать микрофон)

- включать запуск двигателя

- включать блокировку двигателя

- получать информацию о состоянии датчиков сигнализации, температуре

- производить запрос баланса SIM-карты

- Структура голосового меню

Главное меню:

1 – Микрофон

2 – Режимы охраны

3 – Автозапуск

4 – Блокировка

5 – Состояние системы

6 – Баланс SIM-карты

# - Повтор

- Команды управления, применяемые в голосовом меню:

1 – включение датчика или режима

0 – выключение датчика или режима

Прослушивание салона автомобиля

Владелец автомобиля всегда имеет возможность прослушать салон автомобиля  с помощью подключенного микрофона к сигнализации .

Голосовое меню (1-микрофон)

Дистанционный запуск двигателя

Дистанционный запуск двигателя возможен только в состоянии сигнализации Mega SX «Охрана с разрешенным запуском»

Для автомобилей с ручной коробкой передач необходимо выполнить процедуру активизации «программной нейтрали», которая должна защитить автомобиль от запуска двигателя при включенной передаче.

Включение «программной нейтрали» производится следующим образом

При работающем двигателе установите ручку переключения передач в нейтральное положение ,откройте дверь автомобиля и включите стояночный тормоз. Капот и багажник автомобиля при этом должны быть закрыты. Откройте дверь автомобиля

Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания. Двигатель будет продолжать работать.

Покиньте автомобиль, закройте все двери . Двигатель будет остановлен сразу или будет продолжать работать до выключения режима  турботаймера. Поставьте в охрану с брелока сигнализации. Сигнализация Mega SX-250  перейдет в режим «Охрана с разрешенным запуском»

Существует три варианта дистанционного запуска двигателя

1. Командой с телефона через голосовое меню(3-автозапуск) или СМС (Старт). Двигатель запускается на 15 минут. В случае трех неудачных попыток запуска сигнализатция посылает соосбщение на номер 1 списка телефонов «Не удалось запустить двигатель». Если во время работы двигателя происходит сработка сигнализации , двигатель немедленно будет остановлен , сигнализация перейдет в режим «Тревога». Дистанционный запуск в этом режиме невозможен.

2. Периодический запуск. Двигатель будет запускаться каждые 2 или каждые 4часа. СМС команды (Аз2ч) и (Аз4ч) соответственно

3. Запуск при понижении температуры  окружающего воздуха до -15 или -20 градусов Цельсия. СМС команды (Аз15) и (Аз20) соответственно

Проверка состояния сигнализации

Через голосовое меню (4-проверка состояния) сигнализация голосом информирует пользователя о состоянии датчиков автомобиля, подключенных к сигнализации, то есть открыты ил закрыты двери, капот, багажник, работает или не работает двигатель.

Блокировка двигателя

В любом состоянии сигнализации пользователь может дистанционно включить блокировку двигателя  командой с телефона через голосовое меню(5-блокировка) или СМС (Блокировка ВКЛ)

При этом отключить эту блокировку можно только через голосовое меню с телефона или СМС (Блокировка ВЫКЛ)

Проверка баланса сим карты в устройстве

Через голосовое меню(6-баланс SIM карты) или СМС (*10…#).

На телефон владельца придет СМС о балансе SIM карты в устройстве

При установке охранного комплекса возможны изменения конфигурации,

команд, изменение голосовых сообщений и SMS по желанию пользователя

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи роз-

ничной сетью.

2. Настоящая гарантия действительна при предъявлении правильно

заполненного гарантийного талона с печатью и подписью продавца.

3. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплат-

ный ремонт изделия при наличии неисправностей, являющихся

следствием заводских дефектов.

4. Производитель снимает с себя ответственность за возможный

вред, прямо или косвенно нанесенный его продукцией людям, до-

машним животным, имуществу в случае, если это произошло в ре-

зультате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки

изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или

третьих лиц.

5. Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в

ремонте.

6. Время нахождения изделия в ремонте определяется его сложнос-

тью и составляет не более 20-ти дней.

Претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не

производится в следующих случаях:

• без предъявления правильно заполненного гарантийного талона;

• при несоблюдении покупателем инструкции по эксплуатации и ис-

пользованию прибора не по назначению;

• при наличии механических повреждений изделия (корпуса, обрыва

или замыкания проводов), вызванных неправильной эксплуатаци-

ей, транспортировкой, хранением, воздействием агрессивной сре-

ды, высоких температур, а также попаданием инородных тел внутрь

прибора.

• в случае самостоятельного ремонта изделия пользователем или

третьими лицами, изменения электрической схемы, нарушении га-

рантийных пломб.

Гарантия не распространяется на датчики и другое поставляемое оборудование.