ReVizor G5

GSM ФОТО И ВИДЕО КАМЕРА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

И УСТАНОВКЕ

# Благодарим за выбор!

Спасибо, что выбрали продукцию ГДЕ МОИ!

Мы приложили все усилия для того, чтобы представить Вам этот качественный и высокотехнологичный продукт. Надеемся, что Вы получите удовлетворение от его использования. Мы будем рады получить Ваши отзывы и пожелания по телефону 8-800-3333-101 или по почте: info@navixy.com

ReVizor G5 – компактная камера охранного видеонаблюдения с передачей фото и видео изображений посредством сети сотовой связи GSM.

GSM камера идеально подходит для организации видеонаблюдения и охраны в местах, где отсутствуют проводные каналы Интернет, т.е невозможно использование IP-камер наблюдения. Для передачи фото- и видеоизображений камера использует протокол GRPS/EDGE.

Просмотр изображения можно осуществлять как с компьютера, так и с мобильного телефона. Интернет-система GDEMOI.RU значительно расширяет возможности камеры, предоставляет бесплатный личный WEB-архив изображений.

Оглавление

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	4

ПРЕИМУЩЕСТВА	4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5

КоМПЛЕКТАЦИЯ	6

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ	6

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	6

ВНЕШНИЙ ВИД	6

ПоДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ	6

SIM-КАРТА	6

2-PIN БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	7

5-PIN БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	7

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ	8

РЕГИСТРАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА САЙТЕ GDEMOI.RU	8

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	9

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	9

# ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

ReVizor G5  - камера охранного видеонаблюдения, предназначенная для  наблюдения и контроля, выполнения охранных функций. Передача видео и кадровых изображений осуществляется  через сеть GPRS - идеально подходит для удаленного наблюдения и контроля временных или постоянных объектов.

Камера может передавать как видеоролики (формат MPEG-4), так и отдельные фотографии высокой четкости (формат JPEG) через каналы сотовой связи. Идеально подходит для контроля за персоналом на производственных участках, за работой воспитателей и нянь, за  квартирой, за дачей или другими отдаленными объектами. Покадровые фотографии или видеоролики  могут записываться на устанавливаемую miсro SD карту. После извлечения карты записанные  видеоролики и фотографии можно просматривать на персональном компьютере используя сервис GDEMOI.RU или мобильном телефоне. К камере могут быть подключены 2 внешних датчика (ИК-датчик движения, датчик двери  и т. д.)  при срабатывании которых, камера может включать инфракрасное или обычное освещение (при наличии соответствующих датчиков подсветки). После чего производится съемка, запись, передача фотографий на электронную почту, архив пользователя и передача SMS сообщения на указанные телефоны.

Сферы применения камеры видеонаблюдения:

- частная квартира или дом

- присмотр за персоналом или детьми

- службы сервиса

- автомобильные стоянки

- строительные площадки

- автобусы и грузовики

- контроль за погодными условиями

- паромы

- курорты

- правоохранительная деятельность

- геология и лесоводство

- нефтегазовая промышленность (контроль за трубопроводами)

- наблюдение за дикой природой

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Настраиваемый детектор движения

- Возможность подключать внешние датчики и программировать алгоритм работы при их срабатывании

- Программируемый интервал получения фотоснимка и длительности видеоролика

- Режим просмотра в реальном времени

- Поддержка GSM/EDGE  сетей GSM 850/900/1800/1900 МГц , GPRS и  SMS

- Длительная работа от резервного аккумулятора

- Отправка уведомлений о срабатывании охранной системы

- Объектив может быть подобран согласно пользовательским требованиям

- Изображения могут быть сохранены на встроенной micro SD карте

- Можно использовать с универсальными гермокожухами

- Прочный и практичный корпус, удобство эксплуатации и крепежа

- Индикаторы статуса работы камеры

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изображение

-Цветное изображение

-Видеоролики

- Получение по запросу, по расписанию или по тревоге

- Просмотр на ПК (через браузер Интернет)

- Разрешение изображения 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120

- Длительность видеролика 10..20 секунд

- Частота кадров 1-2 кадра/сек

- Сжатие MPEG-4

- Формат файла AVI

- Фотоснимки

  - Получение по запросу, по расписанию или по тревоге

  - Просмотр на ПК или мобильном телефоне (через браузер Интернет)

  - Сжатие JPEG с тремя уровнями компрессии

Передача и сохранение изображений

- Передача видео- и фотоизображений через GPRS/EDGE сети GSM 850/900/1800/1900 МГц

- Сохранение изображений в Интернет-архиве на сервере GDEMOI.RU

- Запись изображений на встраиваемую Flash-карту microSD объемом до 8 Гбайт

- Удаленный доступ к записям на Flash-карте через Интернет-браузер

Охранные функции

-Подключение внешних проводных датчиков тревоги

- Контакт 1 - положительный, 0-3,3В (например, датчик движения)

- Контакт 2 - отрицательный, 0-3,3В (например, контактный датчик двери)

-Детекция движения по изменению изображения или его части (настраивается)

-Передача и запись на Flash-карту тревожных событий

-Функция "Pre - Alarm" - передача/запись видеоизображения за несколько секунд до срабатывания тревоги

-Подключение внешнего светового / звукового тревожного оповещателя (сирены)

-Подключение внешнего инфракрасного освещения

-Оповещение о тревоге любого количества контактов

- SMS-сообщением

- автоматическим телефонным звонком

- Email-сообщением

Питание и автономная работа

- Напряжение питания камеры 11.5-15V

- Адаптер питания (в комплекте) ~100-240V 50-60Hz / 12V DC, 750mA

- Встроенный резервный аккумулятор NiMH 9V, 250 mAh, время зарядки 9 часов

Окружающая среда

- Рабочая температура: 0..50°C (при более низких температурах - в гермокожухе)

- Относительная влажность: не более 80% (или в гермокожухе)

Размеры

- Размеры без объектива: 112 x 59 x 59 мм

- Возможность установки на кронштейн

- Возможность установки в гермокожухе

# КоМПЛЕКТАЦИЯ

### СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ

- GSM камера видеонаблюдения с объективом и резервным аккумулятором

- GSM антенна

- Блок питания от электросети

- Кронштейн для установки на сетене/потолке

- Руководство пользователя

- Фирменная упаковка

- Набор проводов для подключения внешних датчиков

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Гермокожух для установки на улице

- Flash-карта microSD

- Сменный объектив

# ВНЕШНИЙ ВИД

Общий вид задней панели камеры

- Разъем для подключения источника питания

- Включение/выключение резервного аккумулятора

- 5-pin блок управления

- 2-pin блок управления

- Слот для micro SD карт

- Индикатор питания

- Индикатор подключения по GPRS/EDGE

- Индикатор готовности устройства к работе

- Разъем USB

- Разъем для подключения GSM антенны

# ПоДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

### SIM-КАРТА

Камера ReVizor G5  поставляется с предустановленной SIM-картой, никаких дополнительных действий после приобретения камеры не требуется, можно сразу перейти к установке охранной системы.

### 2-PIN БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Внутренний 2-pin блок управления подключен к реле внутри камеры (как показано на рисунке). Разъем может быть использован для подключения внешнего источника освещения, которое может быть включено по срабатыванию события(настраивается через кабинет пользователя). В обычном положении реле разомкнуто. Максимально допустимый ток - 5А, максимально допустимое напряжение - 24В.

### 5-PIN БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

5-pin блок управления может быть использован для подключения внешних датчиков тревоги или для включения инфракрасного источника света. В таблице указано описание контактов блока управления.

| Контакт | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| Выход 9В/12В | Выход питания | Выход питания. Выходное напряжение зависит от мощности источника питания: аккумулятор NiMH 9В, 250 мАч; сетевое питание 12В, 750 мА |
| IR | Выход | Цифровой выход. ВКЛ - 3,3 В, ВЫКЛ - 0 В. Внутреннее сопротивление 1kΩ.Включение / выключение одновременно с релейным выходом (2-pin блок управления). |
| С1 | Вход | Датчик входного сигнала, 0 - 3,3 В, внутреннее сопротивление до 4,7 кΩ |
| С2 | Вход | Датчик входного сигнала, 0 - 3,3 В, внутреннее сопротивление до 4,7 кΩ |
| GND | Заземление | Заземление |

# СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Для проверки работы камеры используются светодиодные индикаторы, их обозначение описано в таблице ниже.

| Индикатор | Цвет | Горит постоянно | Не горит |
| --- | --- | --- | --- |
| Питание | Зеленый | Питание включено | Питание отключено |
| Статус подключения GPRS | Зеленый | Подключение выполнено | Подключение не выполнено |
| Готов к работе | Зеленый | Готов к работе | Загрузка |

# РЕГИСТРАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА САЙТЕ GDEMOI.RU

- Зарегистрируйтесь на сайте www.gdemoi.ru.

- Войдите  в  панель  мониторинга http://my.gdemoi.ru и выберите  раздел ВИДЕО.

- Нажмите кнопку ДОБАВИТЬ КАМЕРУ, выберите необходимые пункты.

- Подтвердите активацию.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на камеру и ее компоненты составляет 12 месяцев со дня продажи.  Полные условия гарантии указаны на сайте www.gdemoi.ru

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Консультации по установке, регистрации на сайте камеры и эксплуатации камеры предоставляются по телефону или Email:

Бесплатный телефон службы поддержки: 	8-800-3333-101

Email службы поддержки: 			support@gdemoi.ru

Web-сайт, техническая документация:	                www.gdemoi.ru

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон подлежит обязательному заполнению продавцом при продаже устройства конечному покупателю.

| Серийный номер: |  |
| --- | --- |
| Дата продажи: |  |
| Штамп магазина: |  |