Парктроник AVS Security

PS-164M, 654M

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технические харакТерисТики

Зона обнаружения препятствия: 	 2,5 - 0,3 м

Рабочее напряжение: 	 10 - 15 V

Потребляемая мощность: 	 0,6 - 4 W

Температура окружающей среды: 	 -400С +650С

Громкость бипера: 	 93 - 108 dB

Парктроник AVS Security PS-164M и PS-654M представляет собой устройство, позволяющие контролировать пространство позади автомобиля при движении назад.

Устройство состоит из  4-х ультразвуковых датчиков, блока управления и индикатора, информирующего водителя о наличии препятствий.

Устройство находится в состоянии работы только в то время, когда включена задняя передача.

- Установите датчики на заднем бампере в соответствии с настоящей инструкцией и проложите провода через технологические отверстия кузова в багажный отсек к блоку управления.

- Установите индикатор в удобном месте салона и проложите провод под обшивкой салона в багажный отсек к блоку управления.

- Присоедините датчики, индикатор и провод питания к блоку управления в соответствии со схемой установки.

- Подключите питание к проводу лампы заднего хода в соответствии с рисунком.

5. Укрепите блок управления в удобном месте багажного отсека, защищенном от влаги и сырости.

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОСОБЕННОСТИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ НЕ ПОЗВЛЯЮТ В ТОЧНОСТИ СОБЛЮСТИ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТАНОВКЕ, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ УСТАНОВОЧНОГО ЦЕНТРА.

Индикатор представляет собой зеркало заднего вида с двумя световыми шкалами,  дисплеем(164M-LCD дисплей, 654M-ЖК дисплей) и бипером, подающими водителю световой и звуковой сигналы о наличии препятствия. По мере приближения к препятствию на шкалах загораются два зеленых, два оранжевых и два красных сектора. Первый сектор голубого цвета загорается при включении задней передачи и сигнализирует о том, что система готова к работе. Одна световая шкала отражает работу датчиков с левой стороны, другая - с правой. Цифровое табло отражает расстояние до ближайшего препятствия.

индикатор монтируется на месте штатного зеркала заднего вила 2-мя способами:

1. Индикатор можно установить при помощи зажима поверх штатного зеркала. Зажим установлен на задней поверхности индикатора .

2. Индикатор можно установить при помощи шарнира вместо штатного зеркала. Шарнирное крепление необходимо установить на задней поверхности индикатора  следующим способом. Открутив 4 винта, демонтировать заднюю крышку индикатора и плату (рис. 1). При помощи отвёртки или шила демонтировать пружины движущихся крючков зажима в появившихся нишах (рис 2), а также демонтировать неподвижные крючки. Установить обратно плату, установить заднюю крышку, при помощи 4-х заглушек закрыть образовавшиеся полости от зажима. Снять штатное зеркало с “шарика” штатного шарнира и, взависимости от диаметра “шарика” прикрутить к индикатору  соответствующую (15-17 мм или 18-19 мм) ответную часть шарнира при помощи 2-х винтов. Установить индикатор вместо штатного зеркала.