БИКСЕНОНОВЫЕ ЛИНЗЫ EGOLIGHT H1 mini 2,5: ИНСТРУКЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Рекомендуется доверить установку биксеноновых линз Egolight профессиональным установочным центрам

Прежде чем устанавливать биксеноновые линзы Egolight убедитесь в том, что:

- цоколь Вашей фары (H7, H4)

- стекла фар прозрачные и не имеют рифленых поверхностей (рифленые или призматические фары вызовут искажение света)

- рефлектор фары имеет достаточно места для установки биксеноновых линз Egolight (глубина посадки в фару: 115 мм)

Установка биксеноновых модулей осуществляется в следующем порядке:

| 1. снимите фары в соответствии с инструкцией автомобиля. | 2. снимите внешние элементы фары (стекло, штатные лампы, защитный пластик). | 3. прикрутите декоративную маску на линзу. | 4. установите силиконовую прокладку (для Н4 – большая, для Н7 – маленькая) с обратной стороны биксенонового модуля. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. вставьте биксеноновый модуль в штатное место со стороны отражателя штатной фары надписью TOP вверх, с обратной стороны наденьте переходник Н4 или Н7 соответственно и затяните зажимной гайкой. Установите крепежные элементы для лампы на модуль и вставьте лампу Н1 в линзу, закрепите ее соответствующим креплением. | 6. подключите проводку и блоки розжига по установленной схеме. | 7. проверьте работоспособность биксенонового модуля, переключения ближнего/дальнего света и откорректируйте горизонт направления светового луча. | 8. установите внешние элементы фары на свои места. |

Детальную информацию по подключению биксеноновых линз Egolight можно посмотреть на нашем сайте egolight.ru