| model No. SW 30 N 019 Ключ-инвертор Meguna ® Company www.meguna.ru Ключ-инвертор − электронное изделие, инвертирующее входной сигнал и повышающее нагрузочную способность выходов различных устройств. Ключ-инвертор позволяет во многих приложениях заменить реле. Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения устройства при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи. |  | Схема подключения Технические характеристики Напряжение питания 6 – 30 V DC Ток нагрузки максимальный при входном напряжении 12 V если время работы не превышает 3 секунды 1,9 A если время работы от 3 с до 30 с 1,5 A если время работы более 30 с 1,0 A При уменьшении значения входного напряжения (напряжение между желтым и черным проводами) максимальное значение тока уменьшается Максимальное входное напряжение 20 V Пороговое входное напряжение открывания ключа 2 V Входное сопротивление 10 кОм Рабочие температуры - 400…+ 1050 С |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

желтый

коричневый

черный

вход (+)

нагрузка

ключ-инвертор   SW 30 N 019

выход (−)

+ 12 V

корпус

™