| Назначение и функции модуля управления Модуль управления Т8.3 (Т8.4) – электронное устройство, обеспечивающее запирание/отпирание центрального замка или электромеханического замка капота/багажника любого типа. В зависимости от способа управления электроприводом замка возможны следующие варианты модуля управления: model Т8.3 При подаче отрицательного импульса на вход1 на выходе1 и выходе2 одновременно формируются импульсы соответственно положительной и отрицательной полярности длительностью (Ти) 1 (3,5) секунда. При подаче отрицательного импульса на вход2 выходной импульс меняет полярность на противоположную – на выходе1 и выходе2 одновременно формируются импульсы соответственно отрицательной и положительной полярности длительностью Ти. model Т8.4 При подаче на вход1 импульса отрицательной полярности на выходе1 и выходе2 одновременно формируются импульсы соответственно положительной и отрицательной полярности длительностью Ти. Повторное появление отрицательного импульса на входе1 вызовет изменение полярности выходного импульса – на выходе1 и выходе2 одновременно формируются импульсы соответственно отрицательной и положительной полярности длительностью Ти. Вход 2 не используется. |  | Установка и подключение Модуль управления Т8.3 (Т8.4) может устанавливаться в любом подходящем месте, исключающем попадание влаги, воздействие высоких температур и т.д. Схема подключения Технические характеристики Напряжение питания 7 − 20 V Ток потребления 2 ma Максимальный выходной ток 5 (15) А Длительность выходного импульса 1 (3,5) секунда Рабочие температуры - 400…+ 850 С Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения устройства при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи устройства. |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Copyright © 2013 MEGUNA

Все права защищены

™

Модуль управления

центральным замком

замком капота / багажника

Meguna ® Company

www.meguna.ru

meguna@mail.ru

Т8.3

model

Ти

1 с

3,5 с

Т8.4

Iвыхи

5 А

15 А

Uвх1

Uвх2

Uвых2

Uвых1

Ти

Ти

Ти

Ти

Uвх1

Uвых2

Uвых1

Ти = 1 (3,5) секунда

красный

синийй

зеленый

электропривод замка

Meguna ®

Company

черный

Серый

желтый

+ 12 V DC

корпус (−)

вход 1 (−)

вход 2 (−)

М

выход 1

выход 2