Видеорегистратор SHO-ME HD-3401

Руководство пользователя

- Описание устройства

1）Кнопка Вверх        2）Кнопка Меню      3）Кнопка Вниз

4）Вход USB           5）Камера            6）Динамик

7）Кнопка OK          8）Кнопка Режим      9）Кнопка Вкл./Выкл.

10）Дисплей           11）Слот для TF-карты  12） Подсветка

13）Отверстие для скобы крепления  14）Кнопка перезагрузки 15）Микрофон

Описание устройства:

1）Кнопка Вверх

В режиме ожидания или записи краткое нажатие на кнопку включает цифровой зум. В Меню кнопка используется для выбора пунктов меню.

2）Кнопка Меню

Краткое нажатие открывает меню настроек.

3）Кнопка Вниз

В режиме ожидания или записи краткое нажатие на кнопку включает цифровой зум. В Меню кнопка используется для выбора пунктов меню.

4）Вход USB

Используйте для подключения устройства к компьютеру и передачи данных. Подсоедините зарядное устройство для подачи питания или зарядки.

5）Камера

Линза с углом обзора 120°

6）Динамик

Просмотр видео, прослушивание записи, звуковое оповещение

7）Кнопка ОК

Начало записи видео и фотографирование;

В режиме записи видео нажмите один раз для начала записи, нажмите еще раз для остановки записи;

В режиме фотографирования нажмите один раз для того, чтобы сделать снимок.

В Меню используется для подтверждения выбора.

8）Кнопка Режим

Краткое нажатие осуществляет переключение между режимами: видео, фото, просмотр.

Функция SOS: нажмите кнопку во время записи, чтобы защитить файл от удаления.

9) Кнопка Вкл./Выкл.

Нажмите и удерживайте для включения/отключения прибора. Краткое нажатие включает подсветку.

10）Дисплей

Дисплей для настройки и просмотра записанных файлов.

11）Слот для TF-карты

Слот для карты памяти. Рекомендуется использовать карты класса 6 и выше (С6, С10).

12）Подсветка

Подсветка включается кратким нажатием кнопки Вкл./Выкл.

13）Отверстие для скобы крепления

Закрепите скобу в отверстии и установите видеорегистратор.

14）Кнопка перезагрузки

Используйте для перезагрузки устройства при зависании.

15）Микрофон

Используется для записи звука.

Особые функции

- G-сенсор

Видеорегистратор сохраняет файл и присваивает ему статус защищенного при срабатывании G-сенсора (акселерометра).

- Автоматическое включение/выключение

Видеорегистратор включается и начинает запись автоматически при включении зажигания.

- Циклическая запись без остановок, без потери данных

- SOS (экстренное сохранение)

Нажмите кнопку "M" для защиты записываемого файла.

Управление режимами видеозаписи и фотографирования

- Включение/Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. Когда регистратор включится, загорится индикатор. Нажмите и удерживайте кнопку еще раз для выключения устройства. Индикатор погаснет.

Примечание: после предупреждения о низком заряде батареи камера отключится автоматически.

- Режим видеозаписи

Нажмите на кнопку М для переключения в режим видеозаписи. В верхнем левом углу появится значок видеозаписи. Для начала записи нажмите кнопку ОК. На экране начнет мигать красная точка: это значит, что запись идет.

- Режим фотографирования

Нажмите на кнопку М для перехода в режим фотографирования. В левом верхнем углу появится значок фотоаппарата. Для фотографирования нажмите кнопку ОК. Экран мигнет один раз: это означает, что был сделан снимок.

- Просмотр видео/фото

Нажмите на кнопку М для перехода в режим просмотра. В левом верхнем углу появится значок режима просмотра. Кнопками Вверх/Вниз выберите нужный файл. Видеофайлы можно просмотреть, нажав на кнопку ОК.

- Настройки

Для входа в меню настроек нажмите кнопку Меню. Переключение между разделами меню осуществляется кнопкой Режим. Переключение между различными настройками осуществляется кнопками Вверх/Вниз, подтверждение выбора – кнопкой ОК.

Для выхода из меню настроек нажмите кнопку Меню или Режим.

- Настройка времени

Нажмите кнопку Меню для входа в меню настроек. Кнопками Вверх/Вниз выберите настройку даты и времени. Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора. Установите нужные значения с помощью кнопок Вверх/Вниз и ОК. Подтвердите кнопкой ОК.

- Режим SOS

Нажмите кнопку М для защиты записываемого файла от перезаписи.

Режим USB

Присоедините видеорегистратор к компьютеру с помощью USB-кабеля, нажмите кнопку Вкл., устройство войдет в USB-меню, выберите нужный режим:

1：Съемный жесткий диск

В этом режиме можно совершать операции с файлами.

2：Камера для компьютера

В этом режиме видеорегистратор используется как веб-камера.

Аккумулятор

- Индикация заряда аккумулятора:

Полный заряд       Батарея разряжается     Батарея полностью разряжена

- Существует два способа зарядки видеорегистратора, они описаны ниже. При зарядке загорается индикатор красного цвета. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор гаснет. Время, необходимое для полной зарядки, - примерно 180 минут.

1. Зарядка от компьютера с помощью USB-провода

2. Зарядка через прикуриватель в автомобиле

Примечание: Видеорегистратор требует напряжения в 5В. При подключении зарядных устройств с другим напряжением видеорегистратор может быть поврежден. Будьте внимательны.

Видеорегистратор применяется в автомобилях с напряжением 12-14В.

При зависании видеорегистратора выньте батарею или нажмите кнопку перезагрузки.

- Техническая спецификация

| Устройство | HD-камера, запись видео в HD формате |
| --- | --- |
| G-сенсор | Встроенный (при столкновении или аварии файлу присваивается статус защищенного) |
| ЖК-дисплей | 1,5 дюйм |
| Камера | уровень A+, линза с широким углом обзора |
| Язык | Выбор языка – русский, английский и пр. |
| Формат | AVI |
| Разрешение | Максимальное разрешение - 1080P |
| Цвет | Стандартный |
| Цикличная запись | Запись файлов без остановок, без потери информации |
| Автоматическое включение/выключение | Автоматически начинает запись при включении зажигания, выключается при отключении зажигания |
| Датчик движения | Есть |
| Дата и время | Формат Г/M/Д/Ч/M |
| Память | Встроенная память 64МБ |
| Формат фотографий | JPEG |
| Карта памяти | TF-карта (до 32Гб) |
| Микрофон | Есть |
| Инфракрасная подсветка | Подсветка для ночного режима |
| Видео-выход | AV-OUT/HDMI |
| Формат видео | PAL/NTSC |
| Частота | 50Гц/60Гц |
| Режимы USB | 1：Жесткий диск 2：Веб-камера |
| Зарядка аккумулятора | 5В 800 мА |
| Аккумулятор | Встроенный аккумулятор 800 мА |

Возможные проблемы и пути их решения:

- Файлы не сохраняются на карту

Проверьте карту памяти: есть ли на ней свободное место? Возможно, карта защищена от записи.

- Внезапная остановка записи

Используйте карту памяти с высокой скоростью, рекомендуем использовать карты класса 6 и выше (С6, С10). При использовании карты 4 класса и ниже возможна некорректная работа устройства.

- Появляется сообщение “files error” при просмотре файлов

Файлы сохранены не до конца из-за ошибок карты памяти. Отформатируйте карту.

- Неясное изображение

Проверьте линзу – возможно, на ней грязь или отпечатки пальцев. Очистите линзу с помощью специальной бумаги.

- Когда камера направлена на небо или водоем, дисплей черный

При съемке контрастных изображений экспозиция выбирается автоматически. Для коррекции экспозиции выберите EVв настройках.

- Цвета отображаются неверно в облачные дни или при съемке на улице

Переведите функцию «Баланс белого» в автоматический режим.

- Линии на дисплее

Выбрана неправильная частота, выберите 50Гц или 60Гц в соответствии с частотой, используемой в Вашей стране.

- Зависание

Перезагрузите устройство, нажав кнопку перезагрузки (RESET).

Гарантийный талон

Продавец гарантирует исправную работу системы в течение 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи		«     » _______________  20___г.

М. П.

Подпись продавца  _________________

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

- залитые водой или другой жидкостью;

- имеющие механические повреждения;

- с незаполненным гарантийным талоном.