Использование CYCLONE Z-020 (TORNADOR Z-020):

### Устройство имеет два положения клапана.

- Первое положение - подача воздуха и состава. Состав подаётся под давлением на поверхность и размачивает загрязнение.

- Второе положение - подача только воздуха для выбивания грязи из поверхности с помощью эффекта «торнадо» создаваемого крутящимся носиком внутри горлышка.

Загрязнения выбиваются и оседают внутри горловины. Очистить горловину от грязи можно простым погружением носика прибора в ведро с водой и подачей туда воздуха.

### ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Надевайте соответствующую защиту для органов слуха и глаз.

- Работайте в хорошо проветриваемом помещении.

- Не превышайте требуемое давление.

- Не использовать совместно с кислотными, огнеопасными или горючими продуктами.

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С АВТОМОБИЛЬНЫМИ ПРОДУКТАМИ для ИНСТРУМЕНТА ЦИКЛОН .

- Не направляйте инструмент для очистки на лицо или тело.

ДЕРЖИТЕ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.

### ПОДАЧА ВОЗДУХА:

Автомобильный инструмент для очистки Циклон для постоянной оптимальной работы требует минимального давления воздуха 6-8 бар.

НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ 8 бар!

### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Постоянная подача воздуха может измениться в зависимости от размера компрессора и нагрузки. Всегда проверяйте, чтобы резервуар и воздухопровод были без нефтяного и водного загрязнения.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ CYCLONE Z-020 (TORNADOR Z-020):

Всегда следуйте рекомендациям изготовителя!

##### Очистка ткани

- Удалите крупные загрязнения и пропылесосьте область, которая будет очищаться.

- Поверните клапан воздуха и жидкости в вертикальное положение, для подачи моющего раствора.

- Держите носик инструмента на расстоянии 3-5 см от очищаемой области. Полностью отпустите спусковой механизм, совершая нахлестывающие движения по области, которая будет очищена.

- Затем поверните клапан в положение вниз, для использования только воздуха и сухую область.

##### Очистка приборной панели и твердых поверхностей

- Рекомендуемое давление воздуха в 6-8 бар.

- Поверните жидкий клапан в прямое вертикальное положение, и, совершая нахлестывающие движения, распылите область, которая будет очищена.

- Оставьте очищающий раствор на поверхности 10-15 секунд.

- Далее очищайте воздухом, повернув клапан в горизонтальное положение, осушая поверхность нахлестывающим движением, одновременно вытирая мягким полотенцем.

#### УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Не оставляйте пистолет на полу, отключите его, если не используете.

- Поверните клапан жидкости в горизонтальное положение после использования, чтобы из наконечника не капала жидкость.

- Затяните крышку резервуара, для того чтобы избежать ослабления конструкции пистолета.

- Содержите конус пистолета в чистоте, снимайте конус и часто его прополаскивайте.

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Погрузите носик пистолета на 5-7 см в ведро мыльной воды и несколько раз нажмите на спусковой механизм, для того чтобы удалить грязь, застрявшую в конусе, во избежание преждевременного изнашивания инструмента

### Устранение неисправноестей:

| Проблема: | Способ устранения неисправности: |
| --- | --- |
| Наконечник не колеблется | Проверьте давление воздуха. Возможно оно низкое. Мин. 6 бар |
| Наконечник медленно двигается | Проверьте утяжеленную трубку на предмет загрязнения, проверить клапан регулировки |
| Наконечник протекает | Поверните клапан жидкости в горизонтальное положение, если не используете пистолет |
| Инструмент не подаёт жидкость | Проверьте передающую трубку внутри резервуара на предмет загрязнений и жидкости |
| Инструмент поставляет воздух и не поставляет жидкость | Узкую трубу прополоскать в мыльной воде |

В аппарат интегрирован вентиль регулировки давления, автоматически уменьшая или увеличивая выход объёма состава или воздуха, в зависимости от расстояния нахождения сопла от поверхности.