FIGHTER - 14

Общие сведения

Система FIGHTER-14 предназначена для звукового и светового оповещения о несанкционированном использовании транспортного средства, блокировки цепей запуска двигателя, дистанционного выполнения сервисных функций. Система может быть установлена на любые автотранспортные средства с номинальным напряжением бортовой сети 12 В, с присоединенным к массе отрицательными выводом аккумуляторной батареи.

Сигнализация выполняет следующие функции:

Охранные

- Блокировку двигателя от несанкционированного запуска контактами дополнительного (внешнего) реле

- Пассивную блокировку двигателя после выключения зажигания и открытия и закрытия двери*

- Срабатывание при открывании дверей (капота, багажника)

- Срабатывание при включении зажигания

- Срабатывание по сигналам двухуровневого датчика удара

- Срабатывание по сигналам двухуровневого дополнительного датчика

- Срабатывание после перерыва питания

- Защиту от перехвата и воспроизведения кодовых комбинаций (динамический код - KeeLoq технология).

Сервисные

- Автоматическое запирание и отпирание замков дверей при включении и выключении режима охраны

- Автоматический возврат в режим охраны*

- Автоматическое включение режима охраны*

- Запирание замков дверей при автоматическом включении режима охраны*

- Четыре программируемых варианта работы замков дверей, в том числе 30-ти секундный импульс запирания (можно использовать для функции Комфорт)*

- Аварийное выключение охраны без брелка персональным кодом

- Задержку включения охранных функций на 5 или 40 секунд*

- Дистанционное отключение датчика удара и дополнительного датчика при включении режима охраны

- Бесшумное включение и выключение режима охраны*

- Выход на сирену/клаксон*

- Паника

Функции, обеспечивающие личную безопасность

- Защита от ограбления anti-hi-jack*

- Автоматическое запирание замков дверей при включении зажигания*

* Функция программируется.

Функции кнопок брелка

Левая кнопка:

- Включение и выключение режима охраны;

- Выключение тревоги и паники.

Правая кнопка:

- Паника – нажать и удерживать более 2-х секунд;

- Включение и выключение датчика удара – нажать не позже 5-ти секунд после включения режима охраны.

- Выключение пассивной блокировки двигателя.

Левая и Правая кнопки одновременно:

- Включение режима защиты от ограбления – при включенном зажигании нажать и удерживать более 3-х секунд.

Включение охраны

Для включения охраны нажмите левую кнопку брелка. Закроются замки дверей, прозвучит один сигнал сирены, один раз вспыхнут световые сигналы, включится блокировка, и индикатор состояния замигает с частотой 1,5 Гц. Охрана будет включена через 5 или 40 секунд в зависимости от запрограммированной функции задержки.

Автоматическое включение охраны, если оно запрограммировано, выполняется через 30 секунд после выключения зажигания и закрывания дверей. Индикатор состояния в течение 30-ти секунд мигает с частотой около 3 Гц. Открывание дверей в течение этих 30-ти секунд прерывает пассивный период включения охраны, после закрывания двери отсчет времени возобновляется. Автоматическое включение охраны отменяется включением зажигания.

При включении охраны с незакрытыми дверьми (капотом, багажником) или включенным салонным освещением прозвучат три сигнала сирены и три раза вспыхнут световые сигналы, активный датчик будет исключен из охраны до момента восстановления его нормального состояния.

Датчик удара и дополнительный датчик могут быть полностью или частично выключены на один цикл охраны брелком. Для этого, не позже, чем через пять секунд после включения режима охраны, нажмите правую кнопку брелка:

- один раз для отключения первого уровня срабатывания;

- два раза для полного отключения датчиков;

- три раза для обратного включения датчиков.

Поле каждого нажатия последуют световые и звуковые сигналы в количестве, соответственно, одного, двух, и трех.

Тревога

В режиме охраны при открывании дверей, срабатывании второго уровня датчика удара (дополнительного датчика), включении зажигания, перерыва питания включается тревога. При тревоге в течение 30 секунд мигают световые сигналы, и звучит сирена. При срабатывании первого уровня датчика удара или дополнительного датчика, звучат пять коротких сигналов сирены и пять раз вспыхивают световые сигналы. При постоянно открытых дверях и/или постоянно включенном зажигании количество тревог в одном цикле режима охраны ограничено тремя. Досрочное выключение тревоги производится нажатием левой кнопки брелка, режим охраны при этом остается включенным.

Выключение охраны

Для выключения охраны нажмите левую кнопку брелка. Откроются замки дверей, прозвучат два сигнала сирены, два раза вспыхнут световые сигналы, выключится блокировка. Индикатор состояния погаснет или замигает с частотой около 3 Гц, обозначая включившийся автоматический возврат в режим охраны, если он запрограммирован. После открывания дверей светодиод погаснет.

Автоматический возврат в режим охраны

Если функция запрограммирована, то если после выключения охраны не будут открыты двери, через 30 секунд система вновь включит режим охраны и закроет замки дверей. Открывание дверей отменяет автоматический возврат в режим охраны.

Персональный код

Двухразрядный десятичный персональный код предназначен для аварийного отключения режима охраны при неисправности или отсутствии брелка, а также для отключения режима защиты от ограбления. Персональный код программируется пользователем, заводская установка персонального кода – 24.

Ввод персонального кода

- Откройте дверь и оставьте ее открытой.

- Включите и выключите зажигание 3 раза и оставьте его включенным, индикатор состояния будет постоянно светиться.

- Выключите зажигание, индикатор начнет медленно мигать.

- Отсчитайте количество вспышек индикатора, соответствующее первой цифре кода, и включите зажигание, индикатор будет постоянно светиться.

- Выключите зажигание, индикатор начнет медленно мигать.

- Отсчитайте количество вспышек индикатора, соответствующее второй цифре кода, и включите зажигание.

- Выключите зажигание.

Выход из режима ввода персонального кода происходит:

- При правильно введенном коде.

- При закрывании дверей.

- Или через 10 секунд после выключения зажигания.

Внимание! Если система находится в режиме ввода персонального кода, то она не управляется брелками.

Программирование персонального кода

Для изменения значения персонального кода:

- Откройте дверь и оставьте ее открытой.

- Включите и выключите зажигание 7 раз и оставьте его включенным. Через 2 секунды после этого на одну секунду вспыхнут световые сигналы.

- Не позже чем через 3 секунды после этого нажмите и удерживайте левую и правую кнопки рабочего брелка одновременно.

Световые сигналы вспыхнут 3 раза, подтверждая включение режима программирования персонального кода.

- В течение 3 секунд, нажмите левую кнопку брелка число раз, соответствующее первой цифре нового персонального кода, а затем правую кнопку – число раз, соответствующее второй цифре. Каждое нажатие кнопки брелка должно сопровождаться вспышкой светодиодного индикатора состояния.

- Выключите зажигание и закройте двери.

Если после этого световые сигналы вспыхнут три раза, это означает, что программирование нового кода успешно завершено, если один раз – персональный код остался прежним, новый код не записан из-за несоблюдения процедуры или сбоев в радиоканале сигнализации.

Аварийное выключение режима охраны без радио брелка

Для аварийного выключения режима охраны введите персональный код согласно изложенной выше процедуре. Система выключит режим охраны.

Паника

Режим «паника» включает один цикл тревоги. Для включения режима нажмите и удерживайте правую кнопку брелка более 2-х секунд. Досрочное выключение паники производится нажатием левой кнопки брелка, режим охраны при этом остается включенным, безотносительно к предыдущему состоянию сигнализации.

Запись кодов брелков

Всего в память сигнализации могут быть записаны коды трех брелков, при записи кода четвертого брелка, код брелка, записанный первым, будет автоматически стерт.

Для записи кодов новых брелков:

- Откройте дверь и оставьте ее открытой.

- Включите и выключите зажигание 7 раз и оставьте его выключенным!

- Через 3 секунды последует одна вспышка световых сигналов.

- Нажмите левую кнопку брелка.

- Запись кода брелка будет подтверждена тремя вспышками световых сигналов. Индикатор состояния загорится.

Режим записи выключится.

Для стирания кодов потерянных брелков запишите код одного из рабочих брелков повторно, чтобы заполнить память.

В одном цикле программирования можно записать только один брелок.

Защита от ограбления (anti-hi-jack)

Для включения режима защиты от ограбления, при включенном зажигании, нажмите и удерживайте левую и правую кнопки брелка одновременно более 3-х секунд, пока две вспышки световых сигналов не подтвердят включение режима.

Режим защиты от ограбления, выполняемый системой, состоит из четырех этапов:

- Скрытый период – в течение 40 секунд ничего не происходит.

- Предупредительный период – в течение 20 секунд звучат короткие сигналы сирены.

- Тревога и блокировка двигателя – около 4-х минут.

- Затем тревога выключается, двигатель остается заблокированным.

После включения режима защиты от ограбления сигнализация перестает управляться брелками. Режим защиты от ограбления выключается на двух последних этапах вводом персонального кода.

Автоматическое управление замками дверей

При запрограммированной функции автоматического управления замками дверей, двери запираются через 5 секунд после включения зажигания и отпираются сразу же после его выключения.

Программируемые функции сигнализации

Перечень программируемых функций сигнализации приведен в таблице. Заводские установки соответствуют состоянию функций отмеченных *.

| Количество включений/ выключений зажигания | Наименование функции | Количество подтверждающих световых сигналов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 1 |
| 4 | Авто возврат в режим охраны | Выполняется | Не выполняется* |
| 5 | Автоматическое включение режима охраны | Выполняется | Не выполняется* |
| 6 | Запирание дверей при пассивном включении режима охраны | Выполняется | Не выполняется* |
| 8 | Запирание/отпирание дверей при включении/выключении зажигания | Выполняется | Не выполняется* |
| 9 | Выход на сирену/клаксон | Сирена* | Клаксон |
| 10 | Время работы замков дверей отпирание и запирание 0,8 секунды* | Включено | Выключено |
| 11 | Время работы замков дверей отпирание и запирание 0,8 секунды, 2 импульса на отпирание | Включено | Выключено |
| 12 | Время работы замков дверей отпирание и запирание 3,5 секунды | Включено | Выключено |
| 13 | Время работы замков дверей отпирание 0,8 секунды, запирание 30 секунд | Включено | Выключено |
| 14 | Режим anti-hi-jack | Выполняется | Не выполняется* |
| 15 | Пассивная блокировка | Выполняется | Не выполняется* |
| 16 | Подтверждающие сигналы сирены | Выключены | Включены* |
| 17 | Задержка включения охранных функций | 40 секунд | 5 секунд* |

Внимание! Одновременно возможно запрограммировать только один из четырех вариантов времени работы замков.

Для изменения состояния программируемой функции:

- Выключите режим охраны.

- Откройте дверь и оставьте ее открытой.

- Включите и выключите зажигание требуемое число раз, оставив его включенным на последний раз.

Через 3 секунды последует одна вспышка световых сигналов и индикатора состояния.

- Нажмите левую кнопку брелка.

Последуют подтверждающие световые сигналы и вспышки индикатора состояния – один или три, в зависимости от того, включается функция или выключается.

- Выключите зажигание.

В одном цикле программирования можно изменить значение только одной функции

Пассивная блокировка

При запрограммированной функции пассивной блокировки, каждый раз через 30 секунд после выключения зажигания и последующего открытия и закрытия двери, Двигатель блокируется от запуска. Индикатор состояния медленно мигает. Если не включена функция автоматического включения охраны, то двери не охраняются.

Блокировка двигателя выключается правой кнопкой брелка.

Назначение проводов разъема основных соединений

| № | Цвет провода | Назначение цепи |
| --- | --- | --- |
| 1 | Черный | Общий (масса) |
| 2 | Красный | Питание +12 В |
| 3 | Оранжевый | Выход на сирену/ клаксон (+12 В при включении) |
| 4 | Розовый | Вход зажигания (+12 В при включении) |
| 5 | Черно-белый | Вход датчиков дверей (масса при открывании) |
| 6 | Черно-желтый | Выход блокировки (масса при блокировке) |
| 7 | Желтый | Выход на световые сигналы(+12 В при включении) |
| 8 | Желтый | Выход на световые сигналы(+12 В при включении) |

6-ти проводной интерфейс электроприводов замков дверей

| № | Цвет провода | Назначение цепи |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сине-желтый | Нормально разомкнутый контакт реле отпирания |
| 2 | Сине-белый | Общий контакт реле отпирания |
| 3 | Сине-красный | Нормально замкнутый контакт реле отпирания |
| 4 | Зелено-желтый | Нормально разомкнутый контакт реле запирания |
| 5 | Зелено-белый | Общий контакт реле запирания |
| 6 | Зелено-красный | Нормально замкнутый контакт реле запирания |

4-х проводной интерфейс датчика удара и дополнительного датчика

| № | Цепь |
| --- | --- |
| 1 | Вход первого уровня, масса при срабатывании |
| 2 | Вход второго уровня, масса при срабатывании |
| 3 | Питание, масса |
| 4 | Питание, +12В |

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение охранных устройств к электрооборудованию автомобиля требует специальных знаний и опыта работы. Рекомендуем устанавливать систему в установочных или сервисных центрах и не пользоваться услугами частных лиц. Внесение каких-либо изменений и дополнений в систему автоматически аннулирует свидетельство об установке.

Приведенная ниже информация носит справочный характер и не может рассматриваться как пособие при самостоятельной установке.

Центральный блок устанавливается в скрытом месте салона. Провод антенны нельзя зачищать и скручивать, он должен быть вытянут в длину не менее чем на 150 мм и расположен как можно далее от металлических деталей кузова автомобиля.

Во избежание возникновения аварийной ситуации следует блокировать только те электрические цепи, которые не влияют на движение автомобиля (например, стартера) или цепи, которые рекомендованы для конкретной модели транспортного средства.

Прокладывайте жгуты проводов сигнализации вдали от перемещающихся деталей автомобиля, источников тепловыделения и электромагнитных помех. Должна быть исключена возможность прямого попадания топливно-смазочных материалов, моющих средств, посторонних предметов диаметром менее 1 мм, осадков и пыли. Защищайте провода от перетирания дополнительным креплением. При пропускании проводов через отверстия в кузове используйте изоляционные втулки.

Внимание! Не подключайте жгуты проводов к центральному блоку, если не завершено подключение проводов к электрическим цепям автомобиля.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации храните брелок и ключи зажигания отдельно, это позволит Вам в полном объеме реализовать потребительские свойства системы и избежать досадных инцидентов.

Если Вы считаете это неудобным в повседневном пользовании, тогда следуйте этой рекомендации, отправляясь в ответственные поездки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Приводимые ниже сведения предназначены для информирования покупателя об условиях использования и технических характеристиках системы, о правилах и порядке установки, взаимных обязательствах между продавцом, установщиком и владельцем транспортного средства, на котором оно используется.

Технические предписания по ГОСТ Р 41.97-99 разделы 5-7.

Электромагнитная совместимость  по ГОСТ P 50789-95 и ГОСТ Р 41.97, приложение К.

Радиопомехи в салоне, бортовой сети и на антенном кабеле по ГОСТ 28279 п. 2.1;

Собственные импульсные помехи I степени эмиссии по ГОСТ 28751-90;

Устойчивость при выполнении всех функций к импульсным помехам IV степени жесткости в цепи питания по ГОСТ 28751-90 и в контрольно-сигнальных цепях по ГОСТ 29157-91;

Устойчивость к электростатическому разряду контактному 2 степени жесткости и воздушному 3 степени жесткости по ГОСТ Р 50607-93;

Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю 10 В/м модулированному  по амплитуде на 50% частотой 1 кГц,  50% от 0,1 до 1000 МГц по ГОСТ Р 50789-95 п. 4.6;

Радиопомехи вне автомобиля  по ГОСТ 17822-91 раздел 1.

Климатическое исполнение У, категории размещения 2 (внутри закрытого салона в недоступном для пыли и брызг месте) по ГОСТ 15150.

Центральный блок находится в  корпусе класса IP 30H по ГОСТ 14254.

Режим работы продолжительный SI по ГОСТ 3940.

Эксплуатационные параметры по ГОСТ Р 41.97.

После установки системы в автомобиле должны выполняться требования к уровню радиопомех, внутри автомобиля по ГОСТ 28279, вне автомобиля по ГОСТ 17822.

Система не содержит вредных материалов и безопасна при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

Система рассчитана на условия транспортирования  по группе Ж2 и на условия хранения Л по ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п. 4.9.5 при перевозке наземным транспортом. При перевозке воздушным или морским транспортом вопрос согласуется между изготовителем и потребителем в каждом конкретном случае индивидуально с учетом организационных или технических мер по ГОСТ Р 50905 п. 4.9.5 и ГОСТ 23216.

Включение тревожного сигнала и цепи блокировки при отключенной системе и ее случайное включение невозможны. Имеется блокировка включения по цепи зажигания. Отсутствует ложное срабатывание при медленном разряде аккумуляторной батареи.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Номинальное напряжение питания | + 12 В |
| --- | --- |
| Диапазон напряжений питания | от 9 до 18 В длительно, 24 В в течение одной минуты |
| Ток потребления в режиме охраны | 15 мА |
| Длительность тревоги | 30 секунд |
| Длительность тревоги при постоянно открытой зоне | 120 секунд |
| Время автоматического возврата в режим охраны | 30 секунд |
| Время автоматического включения режима охраны | 30 секунд |
| Время автоматического включения блокировки двигателя | 30 секунд |
| Максимальное количество радио брелков | 3 |
| Максимальная нагрузочная способность выходов: |  |
| Цепь включения внешнего реле блокировки | 500 мА |
| Выходы управления замками дверей (контакты встроенных реле) | 15 А |
| Выходы управления световыми сигналами (контакты встроенных реле) | 10 А |
| Выход на сирену или клаксон | 2 А |
| Диапазон рабочих температур центрального блока | -40С +85С длительно +125С в течение 1 минуты |
| Диапазон рабочих температур радио брелка | -10С  +55С |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ

Документом на систему FIGHTER-14 является данная Инструкция. При квалифицированной установке система FIGHTER-14 обеспечивает безопасность и электромагнитную совместимость в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека, не использует неразрешенные ГКРЧ России электромагнитные излучения и частоты и признано пригодным для эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

Я, нижеподписавшийся, профессиональный установщик, удостоверяю, что установка FIGHTER-14 была произведена мною согласно инструкции по установке, предоставленной поставщиком системы.

Транспортное средство (марка, тип, серийный номер, регистрационный номер):

………………………………………………………………………………………….

Дата ввода системы в эксплуатацию:……………………………………………

Адрес установщика:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Подпись:	 / ……………………………………/