| Электронное реле – изделие, повышающее нагрузочную способность выходов различных устройств и позволяющее во многих приложениях заменить нормально замкнутое (НЗ) электромеханическое реле. Гарантийные обязательства Мы предоставляем Вам гарантию продолжительностью 3 года с момента приобретения устройства при соблюдении условий эксплуатации. Данный продукт произведен с максимальной тщательностью в соответствии с международными стандартами качества и подвергается обязательному тестированию. Если, тем не менее, у Вас возникли проблемы, обращайтесь по месту установки или продажи. |  | Схема подключения Технические характеристики Напряжение питания 6 – 30 V DC Ток нагрузки максимальный при входном напряжении -12 V если время работы не превышает 3 секунды 30 A если время работы от 3 с до 30 с 20 A если время работы более 30 с 14 A Максимальное напряжение управления Uупр 20 V Пороговое значение напряжения управления Uупр 1,8 V Входное сопротивление 4,7 кОм Рабочие температуры - 400…+ 1050 С |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Meguna ® Company                               	www.meguna.ru

Реле электронное

Relay Electronic    RE 30 P 30  НЗ

Нормально Замкнутое

Твердотельное

красный

желтый

фиолетовый

вход управления

+ 12 V DC

нагрузка

выход (+)

Uупр

85

86

87а

30

черный

корпус

RE 30 P 30 НЗ    НЗ

™