Whistler

XTR 690/695SE

Детектор радиолокационных сигналов X, K, Ka диапазонов и сигнала лазера

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание!

- Прибор предназначен для подключения к бортовой сети автомобиля с номинальным напряжением 12В.

- Перед установкой и использованием прибора  внимательно прочитайте инструкцию

- Не предпринимайте попыток самостоятельно вскрыть прибор.

- Если прибор был установлен неправильно или используется не в соответствии с данной инструкцией, то он может создавать радиопомехи.

Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока эксплуатации.

Пожалуйста, внимательно прочитайте гарантийную информацию и сохраните гарантийный талон и коробку.

Гарантийный срок обслуживания прибора составляет 1 год.

Внимание!

Не пытайтесь регулировать или ремонтировать аппарат самостоятельно, это приведен к потере гарантии. Для ремонта и обслуживания обращайтесь к специалисту.

Изменения, внесенные в этот аппарат без разрешения производителя, приведут к нарушению условий гарантии.

Изготовитель: The Whistler Group, 13016 N. Walton Bld., Bentonville, AR 72712, USA

Дистрибьютор в РФ: компания STAR DREAMS Corp.

По вопросам оптовых покупок см. www.stardreams.ru

Помните: В некоторых государствах и федеральных объединениях местные законы запрещают использование лазерных и радарных детекторов. Перед тем, как использовать прибор, пожалуйста, удостоверьтесь, что на вашей территории его применение разрешено.

В Российской Федерации и странах СНГ нет закона о запрещении использования радар-детекторов.

## ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением нашего прибора, мы уверены, что он будет очень полезен и прослужит Вам долго.

Прибор выдает четкие визуальные и звуковые сигналы оповещения при обнаружении сигналов радара в Х, K или Ka-диапазоне, а также сигналов лазера.

Лазер/радар-детектор Whistler XTR 690/695SE придаст Вам больше уверенности в управлении Вашим автомобилем.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Идентификация сигналов радара RSID

- Идентификация сигналов лазера LSID

- 3 режима фильтрации

- Режим Ka Max

- Обнаружение всех частотных диапазонов

- Текстовый матричный дисплей голубого свечения (только для модели XTR-690SE)

- Программируемый цвет фоновой подсветки дисплея (только для модели XTR-695SE)

- Обнаружение радаров с импульсным режимом РОРTM

- Круговой приём сигнала лазера

- Режим голосовых сообщений

- 3 режима “Город”

- Режим автоматического приглушения звука

- Регулировки яркости дисплея

- Программируемая яркость фоновой подсветки дисплея (только для модели XTR-695SE)

- Программируемый цвет фоновой подсветки дисплея (только для модели XTR-695SE)

- Высокочувствительные оптические антенны (линзы)

- Режим выбора настроек (меню)

- Режим экономии электроэнергии бортовой сети

- Приём сигналов оповещения от системы безопасности дорожного движения SWS

- Система приоритетов сигналов оповещения

- Проблесковые (стробоскопические) огни голубого свечения на светодиодах

- Внешний разъём для аудиосигнала (только для модели XTR-695SE)

- Подсветка кнопок управления (только для модели XTR-695SE)

- Вольтметр для контроля напряжения автомобильной аккумуляторной батареи и бортовой сети

- Электронный компас

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Дизайн детекторов Whistler отличается эргономичностью – приборы удобны в использовании. Расположение органов управления и индикации показано на рисунках. Текст описания приведен ниже.

ЖК-дисплей Whistler XTR-695SE

Whistler XTR-690SE			          Whistler XTR-695SE

- Кнопка фиксатора. Нажатие на эту кнопку позволяет быстро и легко снять прибор с кронштейна.

- Динамик. Выдает различные по тональности звуковые сигналы оповещения о присутствии в эфире радиосигналов Х-, K-, широкополосного Ka-диапазонов и сигналов лазера.

- Паз для установки кронштейна.

- Радио антенна. Компактная высокоэффективная антенна служит для приема радиолокационных сигналов, излучаемых милицейскими радарами или устройствами фото- и видеофиксации скорости.

- Передняя оптическая антенна. Применение оптической линзы в качестве антенны для приёма сигналов лазера существенно повышает чувствительность радар-детектора в передней полусфере.

- Задняя оптическая антенна. Встроенный световод обеспечивает уверенный приём сигналов лазера в задней полусфере.

- Кнопка “Город” (CITY).

Включение/выключение городского режима: Режим “Город” позволяет сократить число нежелательных ложных срабатываний на радиопомехи, характерные для городской инфраструктуры и промышленных территорий.

- Кнопка “Тишина” (QUIET).

Непродолжительное нажатие на эту кнопку до обнаружения сигнала радара активирует режим автоматического приглушения уровня громкости у сигналов оповещения. Громкость при этом начнёт ослабевать примерно через 5 секунд с момента появления звукового оповещения об очередном обнаружении сигнала радара.

Нажатие на эту же кнопку во время обнаружения сигнала радара, то есть после появления звукового оповещения, выключает звук, но сохраняет визуальную информацию на дисплее.

9.   Питание/Громкость (PWR/VOL).

Многофункциональный переключатель для включения/выключения прибора и регулировки громкости. Подача или снятие питания производится нажатием на переключатель, а регулировка громкости - его боковым смещением.

- Кнопка DIM/DARK.

Регулирует уровни яркости дисплея.

- Кнопка MENU.

- Текстовый дисплей.

Отображает информацию об обнаруженных сигналах, их интенсивности и режимах работы прибора.

- Жидкокристаллический (ЖК) дисплей с изменяемым цветом фона – на 7 цветов.

Отображает информацию об обнаруженных сигналах, их интенсивности и режимах работы прибора. Цветовая кодировка (выбор цвета фона) используется для дополнения текстовой информации, что улучшает восприятие переключения режимов, диапазонов и сигналов оповещения.

- Проблесковые (стробоскопические) огни.

Обеспечивают более активное восприятие, за счёт бокового зрения, визуальных сигналов оповещения.

## Аксессуары:

Кабель питания

Для работы от прикуривателя.

Держатель для установки детектора на ветровом стекле

Позволяет Вам закрепить устройство на ветровом стекле.

Двухсторонняя липкая лента

Используются для прикрепления устройства к приборной панели.

## УСТАНОВКА

Основные требования к установке:

- Установите детектор на ветровом стекле как можно ниже и ближе к центру.

- Не устанавливайте устройство на стекле за стеклоочистителями (“дворниками”), верхней солнцезащитной кромкой лобового стекла и т.п. У этих преград металлические поверхности, которые могут влиять на приём и уменьшать критическое время поступления предупреждения. (Тонированное стекло не влияет на прием).

- Некоторые типы синтетического покрытия на стекле (Intarclear и Electriclear) влияют на радиосигналы.

- Необходимо избегать прямого контакта устройства с ветровым стеклом.

Установка на ветровом стекле:

- Установите две присоски на кронштейн, вставив их в отверстия.

- Прикрепите присоски в том месте, которое Вы выбрали. Важно: У некоторых новых моделей машин есть пластиковое покрытие на внутренней стороне ветрового стекла. Присоски могут оставлять следы на таком покрытии. Проконсультируйтесь по этому поводу с продавцом или инструкцией по пользованию автомобилем. Рекомендуем не оставлять кронштейн с присосками на открытом солнечном свете.

- Подстыкуйте детектор к кронштейну, до полного закрепления прибора.

- При необходимости, допускается незначительный сгиб кронштейна, но перед этим следует снять детектор с кронштейна, нажав на кнопку фиксатора.

Установка на приборной панели:

- Убедитесь, что место, куда Вы собираетесь прикрепить детектор достаточно ровное, чистое и сухое.

- Отделите один слой липкой ленты от защитного бумажного покрытия и приклейте её к нижней части детектора. Удалите защитное бумажное покрытие с другого слоя липкой ленты, наклейте её на приборную панель и прикрепите детектор. Убедитесь, что Вы не заклеили серийный номер, так как при снятии липкой ленты он может сойти. А детекторы без серийного номера не попадают под гарантию.

Подключение питания:

- Вставьте малый штекер кабеля питания в гнездо питания детектора.

- Противоположный конец кабеля (большой штекер) вставьте в гнездо прикуривателя Вашего автомобиля.

Замена предохранителей:

Кабеля питания, для подключения к прикуривателю, снабжен сменным плавким предохранителем на 2 ампера, типа 3AG или аналогом, который находятся внутри корпуса штекера кабеля питания. Для замены предохранителя, следует открутить верхний контактный наконечник штекера.

Важно: контактный наконечник необходимо откручивать медленно, так как он подпирается изнутри пружиной, которая может легко выскочить,  улететь в сторону и потеряться.

Установите новый предохранитель взамен сгоревшего и вкрутите контактный наконечник обратно в корпус штекера. По мере эксплуатации резьба контактного наконечника может ослабеть и тогда он открутится. Время от времени проверяйте качество состыковки наконечника со штекером.

## РАБОТА С ПРИБОРОМ

### Включение и самотестирование.

Включите прибор нажатием на переключатель питания PWR/VOL, расположенного сбоку прибора (см. позицию 9).

После включения, детектор проводит цикл самотестирования, чтобы убедиться, что дисплей и динамик функционируют нормально.

### Для включения/выключения прибора нажмите на переключатель питания PWR. Каждый раз при включении прибора запускается его автоматическое самотестирование, которое подтверждает исправное состояние динамика, дисплея и дополнительной индикации. Дисплей при этом будет изменяться в следующей последовательности:

(1) приветствие {WHISTLER}

(2) X-диапазон {X-band}

(3) K-диапазон {K-band}

(4) Ka-диапазон {Ka-band}

(5) Лазер включён {LASER NORM}

(6) Режим приёма сигналов системы безопасности SWS выключен {SR OFF}

(7) Голосовые сообщения включены {VOICE ON}

(8) Приём сигналов POP включён {POP ON}

(9) Режим экономии автомобильной батареи включён {B SVR ON}.

(10) Режим фильтрации нормальный {FILTER}.

(11) Совместный режим работы «Радар-детектор+Компас» {COMBO}.

(12) Режим чувствительности «Трасса» {HIGHWAY}.

### Режим обучения

В данном режиме прибор имитирует визуальные сигналы оповещения, сопровождаемые соответствующими звуковыми сигналами. Кроме того, в режиме обучения можно воспользоваться и опцией “Тишина” (Quiet).

- Для активации режима обучения одновременно нажмите и отпустите кнопки CITY и QUIET.

- Дисплей покажет {TEACH}.

- Для выхода из режима обучения нажмите на кнопку DARK.

### Сохранение настроек

Все настройки сохраняются после выключения устройства, что освобождает от необходимости их повторного введения и позволяет персонифицировать прибор под конкретного пользователя.

### Звуковое подтверждение выбора функции

В качестве подтверждения статуса включения той или иной функции прибор издает однократный звуковой сигнал “бип”. При выключении функции прибор издает двойной контрольный сигнал “бип-бип”.

### Режим голосовых сообщений – Integrated Real Voice®

Указанный режим позволяет артикулировать (озвучивать) следующую информацию для водителя:

1.Частотный литер (идентифицировать диапазон принимаемого сигнала)

2. Сообщения системы безопасности

3. Выбор функции при настройке меню

Примечание: в некоторых случаях голосовое сообщение не обязательно дублирует текстовое сообщение на дисплее прибора.

### Регулировка громкости

Для регулировки уровня громкости звуковых сигналов используется микропереключатель “Power/Volume” (“Питание/Громкость”), расположенный сбоку аппарата (см. позицию 9).

- Для увеличения уровня громкости переключатель (см. позицию 9) следует сдвинуть вперёд.

- Для снижения уровня громкости переключатель (см. позицию 9) следует сдвинуть назад.

При этом регулировка звука подтверждается серией контрольных звуковых сигналов «бип», а на дисплее отображается  информация об уровне громкости в виде условных единиц.

### Режим “Автоматическое приглушение звука” (Auto Quiet)

Данный режим автоматически понижает громкость до уровня “1” в течении 5 секунд после обнаружения радиосигналов – указанный режим должен быть активирован предварительно, то есть до поступления или отсутствии сигналов радаров. Сигналы оповещения о любых других новых радиосигналах,  обнаруженных в течении 20 секунд будут также звучать на уровне громкости “1”. По истечении 20 секунд цикл автоматической регулировки звука повторится – сначала уровень громкости будет без ограничения, потом в течении 5 секунд громкость снова понижается до уровня “1” и в последующие 20 секунд звук будет приглушаться. После чего ограничение звука снимается и цикл повторяется вновь.

ВАЖНО! Режим автоматической регулировки звука не распространяется на сигналы лазера.

- Для активации режима автоматической регулировки громкости (Auto Quiet)  нажмите на кнопку “Тишина” (QUITE) до обнаружения каких-либо радиосигналов. Раздастся одиночный контрольный звуковой сигнал «бип».

- Если режим Auto Quiet уже активирован, сигналы звукового оповещения можно приглушать с помощью кнопки QUITE.

- Для выхода из данного режима повторно нажмите на указанную кнопку  (снова во время молчания радар-детектора, то есть когда прибор не обнаруживает никаких сигналов). Раздастся двойной контрольный сигнал «бип-бип».

Режим “Тишина”(Quiet)

Нажатие на кнопку “Тишина” (позиция 8) - при появлении сигнала звукового оповещения - полностью отключает звук на 20 секунд. По истечении 20 секунд единственным звуковым сигналом прибора при обнаружении последующих радиосигналов будет двойной короткий сигнал “бип-бип” (режим “Тишина” сохраняется).

- Для отключения звука – активации режима  “Тишина” нажмите на кнопку QUIET при появлении звуковых сигналов оповещения.

- Для выхода из режима “Тишина” повторно нажмите на кнопку QUIET опять при появлении сигнала оповещения. В качестве альтернативы, для выхода из данного режима, можно просто выключить и затем повторно включить прибор.

Внешний аудиоразъём (только для XTR-695SE)

Вспомогательный стандартный разъём  (jack) диаметром 2,5мм. Используется для подключения внешних аудиоколонок (динамиков), гарнитуры или наушников, в случае, например, когда акустические условия в салоне автомобиля затрудняют прослушивание звуковых сигналов или голосовых сообщений речевого информатора. При подключении к данному разъёму внешних устройств внутренний (встроенный) динамик прибора автоматически отключается.

Подсветка кнопок управления (только для XTR-695SE)

Для большего комфорта кнопки на указанной модели имеют дополнительную подсветку.

### Режимы “Город/Город 1/Город 2” (City /City 1/City 2)

В современных городах, и в промышленных зонах ваш детектор может столкнуться со множеством слабых радиосигналов, не относящихся к сильным сигналам полицейского радара. Чтобы детектор не реагировал на ненужные сигналы, в нем предусмотрен три городских режима, которые значительно сокращают количество ложных срабатываний.

- Для включения режима “Город” (City) просто нажмите на кнопку CITY.

- Повторное нажатие кнопки CITY включит режим “Город1” (City1).

- Последующее нажатие кнопки CITY включит режим “Город2” (City2).

- Четвертое нажатие кнопки CITY выключает режим “Город2” (City2) и переводит прибор в режим “Трасса” (Highway).

В режиме “Город” детектор реагирует на слабые радиосигналы радаров или системы безопасности SWS двойным сигналом “бип-бип”, а затем прибор прекращает выдачу звуковых сигналов оповещения, пока принимаемый радио сигнал не станет достаточно сильным. При увеличении мощности радиосигнала прозвучат дополнительный двойной сигнал “бип-бип”.

В режиме City1 снижена чувствительность прибора к радиосигналам Х-диапазона. В режиме City2 диапазон Х полностью исключён из частотного обзора.

Внимание! В некоторых населённых пунктах/небольших городках до сих пор возможно использование радаров диапазона Х. “Городские” режимы чувствительности радар-детектора не влияют на работу прибора по сигналам лазера.

### Режим “Трасса” (Highway)

В режиме “Трасса” чувствительность прибора к радиосигналам Х-, К- и Ка–диапазонов, сигналов системы безопасности SWS или лазерным сигналам ничем не ограничивается. Данный режим рекомендуется при движении по открытой трассе.

Примечание. В совместном режиме работы «Радар-детектор+Компас» (COMBO) на дисплее при индикации электронного компаса будет отображаться индекс “Н” (Highway) или “С” (City), в зависимости от активированного режима  “Трасса” или “Город” соответственно.

Для ознакомления с дополнительной информацией об особенностях использования режимов Город/Трасса рекомендуется посетить сайт Производителя www.whistlergroup.com (Внимание! Указанный сайт англоязычный).

Проблесковые огни  или сигнальные перископы

Светодиодная “мигалка” или проблесковые (стробоскопические) огни – это новое, оригинальное техническое решение, обеспечивающее более интенсивное визуальное оповещение, так как при этом в большей степени задействуется и боковое зрение водителя. При срабатывании прибора, пара дополнительных светодиодов начинает работать в импульсном или, иными словами, проблесковом режиме. С помощью режима настройки можно выбрать следующие опции для данного устройства:

1) мигание при поступлении сигнала оповещения,

2) непрерывное свечение при поступлении сигнала оповещения или

3) дезактивация проблесковых светодиодов (огни отключены).

Режим компаса

По умолчанию, заводскими настройками, на приборе активирован комбинированный режим работы (Combo Mode), то есть совместная работа - одновременно компас выдаёт магнитный курс, а лазер/радар-детектор (РД) ведёт поиск сигналов радара или лазера. При этом в меню настроек будет высвечиваться “COMBO” (КОМБИНИРОВАННЫЙ). С помощью меню настроек можно, по усмотрению Пользователя, отключить либо компас, либо РД. В этом случае, индикация в меню настроек будет либо “RADAR” (РАДАР), либо “COMPASS” (КОМПАС) соответственно.

Важно!  Перед использованием прибора в режиме КОМПАС или КОМБИНИРОВАННЫЙ его следует откалибровать, чтобы показания углов магнитного курса были точными (см. раздел “Калибровка компаса”)

Настройка фона-подсветки дисплея (только для модели XTR-695SE)

Яркость подсветки  (фона) дисплея может быть настроена на различные режимы. Например, нормальная (самая яркая) подсветка может быть включена постоянно, или только при получении сигнала оповещения, или могут быть использованы различные комбинации между нормальной и пониженной яркостью подсветки, а также её отключением. Опции по управлению яркости выбираются с помощью кнопки DARK. В следующей таблице приведены различные варианты  (комбинации) яркости фона дисплея для прибора в режиме ожидания (1я колонка) и в случае выдачи тревожного сигнала оповещения (2я колонка).

Режим ожидания (Normal)		Режим оповещения (Alarm)

Яркость ВЫКЛ (OFF) 	       		Яркость ВЫКЛ (OFF)

Яркость ВЫКЛ (OFF)	       		Яркость ПОНИЖЕНА (DIM)

Яркость ВЫКЛ (OFF)	       		Яркость НОРМАЛЬНАЯ (BRT)

Яркость ПОНИЖЕНА (DIM)     		Яркость ВЫКЛ (OFF)

Яркость ПОНИЖЕНА (DIM)     		Яркость ПОНИЖЕНА (DIM)

Яркость ПОНИЖЕНА (DIM)     		Яркость НОРМАЛЬНАЯ (BRT)

Яркость НОРМАЛЬНАЯ (BRT) 		Яркость НОРМАЛЬНАЯ (BRT)

Подсветка (фон) дисплея включается, если это определено её настройкой, при поступлении сигнала оповещения об обнаружении сигнала радара/лазера и остаётся включённой в течении  3 секунд. При нажатии на какую-либо из кнопок управления яркость подсветки становится пониженной и остаётся таковой ещё 3 секунды. Кроме того, при настройках режимов работы прибора дисплей тоже подсвечивается.

### Режимы регулировки яркости дисплея (только для модели XTR-690SE)

### “Частичное понижение яркости/Максимальное понижение яркости” (Dim/Dark)

Для регулировки яркости дисплея выполните следующие процедуры:

- Нажмите на кнопку DARK. Яркость дисплея частично понизиться (режим Dim).

- Повторно нажмите на эту же кнопку. Уровень яркости будет минимальным (режим Dark).

- Для возврата дисплея в режим нормального свечения (обычной яркости) нажмите вновь на кнопку DARK.

Таким образом, процедура регулировки является циклическим переключением между режимами Dim, Dark и нормальной яркостью.

Приглушение яркости дисплея возможно и в процессе обнаружения радиосигналов. Так в режиме Dark, во время обнаружения сигнала и 20 секунд после этого, яркость дисплея снижается максимально, а затем по истечении 20 секунд опять повышается (возвращается в режим Dim).

### Многодиапазонный дисплей на 7 цветов фоновой подсветки

### (только для модели XTR-695SE)

Каждый из рабочих диапазонов прибора может быть привязан к определённому цвету фоновой подсветки дисплея. Таким образом, дисплей позволяет производить цветовую кодировку диапазонов. Например, при обнаружении сигналов К-диапазона фон дисплея будет голубым, при обнаружении сигналов Х-диапазона – зелёным, при Ка-диапазоне – пурпурным и т.д. Как вариант, при выдаче тревожного сигнала может быть использована вся цветовая гамма - на дисплее будет поочередно включаться каждый из 7 цветов.

### Режим экономии электроэнергии бортовой сети

Этот режим автоматически выключает прибор через 3 часа с момента последнего нажатия на нем любой кнопки, если прибор забыли выключить. Перед выключением, прибор предупреждает об этом водителя звуковым сигналом, а на дисплее загораются кнопки.

Во время этого предупреждения можно отменить процедуру выключения нажатием любой кнопки на приборе.

Если прибор выключился, просто нажмите кнопку питания для его включения.

Дополнительная фильтрация

Не исключены случаи, когда устройства, аналогичные радар-детектору (например, такие же приборы в проезжающих мимо других автомобилях) излучают паразитный сигнал, совпадающий по частоте с рабочими диапазонами радаров ДПС.  Подобный паразитный сигнал может вызвать ложное срабатывание радар-детектора.

В связи с этим, радар-детектор оснащён дополнительным анализатором (особым фильтром) принимаемых радиосигналов, который способен проверить, является ли источником сигнала собственно радар ДПС или  радар-детектор просто отреагировал на присутствие работающего  рядом другого радар-детектора или аналогичного устройства, которое может вызвать ложное срабатывание.

Стандартный режим фильтрации (Filter = FILTER MODE = NORMAL) активирован по умолчанию и должен обеспечивать необходимое качество фильтрации для большинства условий. Режимы дополнительной фильтрации (Filter1 = FILTER1 MODE и Filter2 = FILTER2 MODE) активируются через меню настроек. К указанным режимам фильтрации прибегают, как правило, при наличии избыточных ложных срабатываний вызванных работой других радар-детекторов в соседних или встречных машинах. Выбор оптимального фильтра возможен как в режиме “Трасса”, так и во всех режимах “'Город”.

Режим Ka Max

В диапазоне Ка возможности по более надёжному обнаружению существенно расширены за счёт современных методов приёма и селекции сигнала. В частности, возможен приём сигналов Ка диапазона с активацией (или без) режима RSID идентификации сигнала радара.

Подробнее о переключении режимов приёма сигналов радара в диапазоне Ка можно прочитать в следующем разделе (см. Меню настроек).

Режим выбора настроек

Нажмите на кнопку MENU (см. позицию 11), после чего прибор перейдёт в режим выбора настроек. Каждое нажатие на кнопку MENU переводит прибор в режим уточнения очередной настройки по циклическому списку, приведенному в таблице.

С помощью кнопки DARK (D), позиция 10, и кнопки QUIET (Q), позиция 8, подключают или отключают опции той или иной настройки, а также режим мигания проблесковых (стробоскопических) огней. Подсветка десятичной точки указывает на включение или выключение настраиваемого режима. Любая из кнопок должна быть нажата в пределах 20-секундного интервала времени, иначе прибор автоматически выйдет из режима выбора настроек.  входа в меню используйте таблицу:

| Нажать на кнопку MENU: | Дисплей показывает: | Нажать D(=DARK) для ВКЛ, Q(=QUIET) для ВЫКЛ | Опции (Варианты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1й раз | CAL MODE | D и Q (обе кнопки!) | Начало калибровки компаса |
| 2й раз | COMBO | D или Q | COMBO = RADAR+COMPASS RADAR (только радар) COMPASS (только компас) |
| 3й раз | S1: POWER | D или Q | Дистанционное управление режимами Dim, City, Quiet и питанием |
| 4й раз | S2: QUIET | D или Q | Дистанционное управление режимами Dim, City, Quiet и питанием |
| 5й раз | TONE 3 | D или Q | Tone 1, 2, 3 (три различные тональные модели) |
| 6й раз | TEST YES | D для ВКЛ (YES), Q для ВЫКЛ (NO) | Звуковые тоны для диапазонов X, K, Ka. Плюс контрольный сигнал ''бип'' при включении прибора. |
| 7й раз | X-ON | D для ВКЛ (ON), Q для ВЫКЛ (OFF) | Диапазон Х - ВКЛ, Диапазон Х – ВЫКЛ |
| 8й раз | K-ON | D для ВКЛ (ON), Q для ВЫКЛ (OFF) | Диапазон К - ВКЛ, Диапазон К – ВЫКЛ |
| 9й раз | Ka-MaxID | D или Q | Режимы приёма сигналов в диапазоне Ка (RSID, NORM, OFF, MAX, MAXID) |
| 10й раз | LSR NORM | D или Q | Режимы приёма сигнала лазера (NORMAL, OFF, LSID) |
| 11й раз | SR OFF | D для ВКЛ (ON), Q для ВЫКЛ (OFF) | Приём сигналов SWS – ВКЛ, Приём сигналов SWS – ВЫКЛ |
| 12й раз | VOICE ON | D для ВКЛ (ON), Q для ВЫКЛ (OFF) | Голосовые сообщения – ВКЛ, Голосовые сообщения – ВЫКЛ |
| 13й раз | POP ON | D для ВКЛ (ON), Q для ВЫКЛ (OFF) | Приём сигналов POP – ВКЛ, Приём сигналов POP – ВЫКЛ |
| 14й раз | B SVR 3hr | D или Q | Циклическое переключение режимов экономии автомобильной батареи – 3ч (3hr) – 6ч (6hr) – ВЫКЛ (OFF) – 1ч (1hr) |
| 15й раз | FILTER | D или Q | Filter, Filter1, Filter2 (три различных режима фильтрации) |
| 16й раз | LED BLNK | D или Q | Режимы работы проблесковых огней (стробоскопов): ВКЛ, ВЫКЛ, МИГАЛКА |
| 17й раз (только для XTR-695SE) | BTN LED | D или Q | Подсветка кнопок управления: ВКЛ, ВЫКЛ |
| 18й раз (только для XTR-695SE) | B/L/C-6 (Backlit Color) | D или Q | Цвет подсветки (фона) дисплея в режиме ожидания, циклическое переключение по коду: 6-7-1-2-3-4-5 |
| 19й раз (только для XTR-695SE) | X B/L/C-6 | D или Q | Цвет подсветки (фона) дисплея в режиме обнаружения сигнала Х-диапазона, циклическое переключение по коду: 6-7-8-1-2-3-4-5 |
| 20й раз (только для XTR-695SE) | К B/L/C-6 | D или Q | Цвет подсветки (фона) дисплея в режиме обнаружения сигнала К-диапазона, циклическое переключение по коду: 6-7-8-1-2-3-4-5 |
| 21й раз (только для XTR-695SE) | Ка B/L/C-6 | D или Q | Цвет подсветки (фона) дисплея в режиме обнаружения сигнала Ка-диапазона, циклическое переключение по коду: 6-7-8-1-2-3-4-5 |
| 22й раз (только для XTR-695SE) | L B/L/C-6 | D или Q | Цвет подсветки (фона) дисплея в режиме обнаружения сигнала Lа-диапазона (лазера), циклическое переключение по коду: 6-7-8-1-2-3-4-5 |
| СПРАВКА: ЦВЕТОВЫЕ КОДЫ | 1 = ПУРПУРНЫЙ 2 = ТЁМНО-СИНИЙ 3 = СИНИЙ 4 = ГОЛУБОЙ 5 = ЗЕЛЁНЫЙ 6 = СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫЙ 7 = КРАСНЫЙ 8 = ВСЕ ЦВЕТА |

Для выхода из режима настроек меню нажмите на кнопку питания (POWER).

Режим проверки бдительности водителя (Stay Alert)

Режим разработан для проверки бдительности и внимания водителя. В просторечии данный режим иногда называют “Антисон”. В указанный режим прибор переводится при отсутствии сигналов оповещения. Для этого:

• Следует нажать и удерживать около 2 секунд кнопку “Город” (CITY).

Во время получения сигнала подтверждения (или сразу после него) кнопку отпускают. При этом дисплей показывает сообщение “Вы бдительны?” {RU ALERT}, указывая на то, что режим “Бдительность” (Stay Alert) активирован.

• В течение последующих 30-60 секунд прозвучит двойной контрольный сигнал “бип-бип”; а водитель, чтобы продемонстрировать свою бдительность и внимание, должен в течение 3-5 секунд нажать на одну из кнопок: CITY, MENU или QUIET. Если водитель успевает это сделать, то цикл повторяется – снова в течение 30-60 секунд следует ожидать поступления контрольного сигнала. Если водитель в установленное время не сумеет подтвердить получение данного сигнала, то прозвучит сигнал тревоги (оповещения) и дисплей покажет сообщение “Отдохните!” {GET REST}.

• Для выхода из режима проверки бдительности следует нажать на кнопку PWR.

ВНИМАНИЕ!!! Данный режим НЕ предназначен для работы с уставшим водителем и не может заменить ему необходимый отдых. НЕ следует управлять автомобилем в полусонном состоянии. При длительной поездке следует почаще делать периодические остановки, чтобы водитель смог отдохнуть и набраться сил. Злоупотребление режимом Бдительность может привести к ДТП со всеми отягчающими последствиями.

НИКОГДА НЕ САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ В СОННОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ СОСТОЯНИИ СИЛЬНОЙ УСТАЛОСТИ!

Прием и распознавание сигналов оповещения системы SWS – системы безопасности дорожного движения (только для регионов, где она функционирует)

Указанная система имеется в основном в США и ряде других стран, на территории СНГ введение подобных систем в настоящее время находится в стадии планирования.

В целом, система  SWS позволяет передавать свыше 60 текстовых сообщений.

При получении сигнала прибор показывает на дисплее соответствующее текстовое сообщение системы безопасности и выдаёт звуковой сигнал наподобие щелчков счётчика Гейгера.

Текстовое сообщение системы безопасности дорожного движения SWS

Например: Poor-Road-Surface (Плохое состояние дорожного покрытия)

### Приоритеты приема сигналов.

При обнаружении прибором одновременно двух или более сигналов различного происхождения порядок их распознавания будет следующий:

- Сигналы лазера

- Сигналы радаров ДПС (измерителей скорости)

- Сигналы системы безопасности (сообщения системы SWS)

Например, если радар-детектор предупреждает Вас об обнаружении радиосигналов X-диапазона и в это же время прибор внезапно обнаруживает сигнал лазера, то предупреждение о наличии сигналов Х-диапазона прекращается и начинается предупреждение об обнаружении сигнала лазера.

### Калибровка компаса.

Для того чтобы компас выдавал корректные значения курсового угла, прибор должен быть откалиброван.

Для этого необходимо выполнить следующие процедуры:

1. Установить (согласно инструкции) прибор горизонтально, ближе к центру лобового стекла. При этом надо убедиться, что рядом с прибором не присутствуют другие устройства, которые могут являться источниками сильного электромагнитного поля (например, акустические динамики).

2. Выбрать подходящую по размерам площадку (например, просторную парковку или небольшое поле), которая бы находилась в стороне от линий электропередач.

3. Нажимая последовательно на кнопку "Меню" (MENU) войти в режим калибровки компаса - на экране дисплея должна появиться надпись CAL MODE (РЕЖИМ КАЛИБРОВКИ). После чего следует одновременно нажать на кнопки DARK и QUIET. При этом на дисплее Прибора появится надпись в виде бегущей строки: Drive in two complete circles (Проехать на машине два круга по площадке).

4. Если режим калибровки не выключается автоматически, для её завершения следует снова одновременно

нажать на кнопки DARK и QUIET. При этом прозвучит двойной звуковой контрольный сигнал "бип-бип", а

на экране дисплея появится сообщение CAL DONE (КАЛИБРОВКА ВЫПОЛНЕНА). После этого дисплей перейдёт в режим отображения текущего курсового угла и вида работы радар-детектора ("Город" или "Трасса").

Примечание: в совместном режиме (Combo) вид работы прибора отображается с помощью букв "H" или "C".

Важно! При перемещении места установки прибора, например, с лобового стекла на солнцезащитный козырёк или на приборную панель, следует повторно откалибровать компас.

## СБРОС СУЩЕСТВУЮЩИХ НАСТРОЕК И ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ.

Все установленные вами настройки могут быть возвращены к заводским настройкам. Для возврата к заводским настройкам выполните следующую процедуру:

- Отсоедините кабель питания от прибора

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания (PWR)  и кнопку “Тишина” (QUIET)

- Не отпуская эти кнопки, вставьте кабель питания обратно в разъем на приборе

- Дождитесь подтверждающего звукового сигнала - двойного “бип-бип”

- Отпустите кнопки PWR и QUIET.

Теперь устройство будет работать по заводским настройкам:

- Кнопке S1: (Intelcord®) присвоено управление функцией Power ON/OFF – Питание ВКЛ/ВЫКЛ

- Кнопке S2: (Intelcord®) присвоена управление функцией “Тишина” (Quite)

- Комбинированный (COMBO) режим

- На дисплее отображается режим “Трасса”  (HIGHWAY)

- Режим ограничения яркости дисплея (Dim/Dark Mode) отключен – яркость максимальная

- Режим Автоматического приглушения звука (Auto Quiet Mode) – выключен (OFF)

- Режим приём сигналов SWS (Safety Radar) – выключен (OFF)

- Режим экономии автомобильной батареи (B SVR) – включён с задержкой на 3 часа (/3hrs)

- Full Power Up –полная демонстрация режимов при включении прибора

- Тон (TONE) по умолчанию - 3

- Все диапазоны – включены

- Режим обнаружения сигнала лазера – включен

- Режим обнаружения POP-сигнала – включен

- Голосовые сообщения (Voice) – включены (ON)

- Проблесковые или стробоскопические огни (LED Periscopes) – режим мигания (BLNK)

- Режим фильтрации – нормальный (FILTER)

Intelcord®

Intelcord®  - это опциональный (за отдельную плату) кабель питания, позволяющий некоторым моделям радар-детекторов дистанционно контролировать такие функции или режимы, как включение/выключение питания, режимы Город/Трасса (City/Highway), регулировку яркости дисплея (Dim), активация режима приглушения / автоматического приглушения звука (Quiet) – с помощью нажатия на кнопку S1 или S2. Каждая кнопка позволяет управлять двумя режимам/функциями: первая функция управляется короткими нажатиями на кнопку, а вторая – с помощью продолжительных нажатий. Распределение управляемых функций может быть уточнено с помощью настроек меню.

Ka RSID (Ka Radar Signal Identifier)

Идентификатор сигнала радара Ka RSID даёт возможность различать с высокой вероятностью факт приёма полезного сигнала (от радара ДПС) Ка-диапазона и факт приёма ложного сигнала в том же диапазоне (например, от аналогичного радар-детектора).

В данном режиме при приёме сигналов радара (в диапазоне Ка) на экран дисплея дополнительно выводится информация о самой частоте сигнала, если эта частота совпадает с одной из стандартных полицейских частот, на которых работают полицейские радары.  К стандартным полицейским частотам Производитель относит следующие номиналы: 33,8 ГГц (33.8GHz) / 34,0 ГГц (34.0GHz) / 34,3 ГГц (34.3GHz) / 34,7 ГГц (34.7GHz) / 35,5 ГГц (35.5GHz).  Сигналы, которые не совпадают с указанными частотными окнами, будут считаться просто как сигналы, принятые в диапазоне Ка.

ВАЖНО! Данный продукт не является частотомером или прибором для измерения частоты. Данное устройство позволяет производить лишь селекцию принятого сигнала по частотному признаку и делать выводы по категории принятого сигнала, то есть, что он явно относится к сигналам от полицейских радаров (в случае получения идентификатора RSID) или он к таковым, вероятнее всего, не относится (в случае отсутствия идентификатора RSID). Но даже в последнем случае относиться к каждому принятому сигналу следует с должным вниманием!

LSID (Laser Signal Identifier)

Идентификатор сигнала лазера LSID позволяет определять частоту повторения импульсов или число импульсов в секунду (PPS) работающего полицейского лазера. Каждый лазер имеет свою индивидуальную частоту повторения импульсов. Помимо полицейских лазеров, данный параметр может быть использован для идентификации лазеров-источников помех. Например, круиз-контроля на основе лазера (LACC) получившего распространение в последнее время на автомобилях верхнего ценового ряда.

Если на дисплее видно, что информация о частоте повторения импульсов лазера (PPS) относится к системам отличным от полицейских лазеров - например, к круиз-контролю или оборудованию. местных аэропортов - то есть возможность заблокировать оповещение, вызываемое сигналом лазера с аналогичными параметрами. Для этого при поступлении очередного оповещения по сигналу лазеру с подобным LSID следует нажать на кнопку QUIET. На дисплее за величиной PPS появится специальный маркер (звёздочка *). Теперь при повторном обнаружении такого сигнала лазера вместо полномасштабного звукового сигнала тревоги прозвучит лишь короткий двойной сигнал “бип-бип”.

Наиболее распространёнными номиналами PPS в США являются 100/125/130/200/238 и 380Hz (Герц). За пределами США к данным номиналам может быть добавлен номинал 600Hz (Герц).

Внимание! Не следует блокировать сигналы лазера с частотой повторения импульсов близкой к аналогичному параметру для полицейских лазеров (лидаров).

Сигналы оповещения о работе POP-радаров

Поскольку режим POP™ полицейских радаров (радаров ДПС с указанным режимом работы) использует стандартные радиочастоты, то оповещение и индикация об обнаружении данного режима будут точно такими же, как и для прочих (стандартных) радаров.

Прием и распознавание радиосигналов радаров-измерителей скорости в диапазонах X, K или Ka

При обнаружении радар-детектором Whistler сигналов радара X-, K- или Ka-диапазона, на дисплее отображаются соответствующая диапазону буква (литера) и мощность (интенсивность) принимаемого сигнала в относительных единицах. Обнаружение сопровождается продолжительными звуковыми сигналами, похожими на щелчки счетчика Гейгера. Чем ближе источник радиосигнала, тем чаще будут выдаваться сигналы оповещения.

Прием и распознавание сигналов лазера (лидара)

Если детектор обнаружит сигналы лазера (излучение лидара ДПС), звуковое сопровождение в этом случае продолжается минимум 3 секунды.

- На дисплее появляется сообщение “ЛАЗЕР” {LASER | || |||}.

              - Прием и распознавание сигналов импульсного радара (Pulse Protection®)

Если детектор обнаружит сигналы импульсного радара или радар, используемый в режиме излучения “на-вскидку” (instant-on), прибор издаст 3-х секундный звуковой сигнал оповещения, а на дисплее появится сообщение “ИМПУЛЬС” (PULSE).

Через 3 секунды звуковой сигнал оповещения принимает свой обычный формат; сигнал будет длиться до тех пор, пока в эфире присутствует излучение импульсного радара.

Важно! На сигналы оповещения об импульсном излучении следует реагировать оперативно, так как. запас времени на ответ может быть минимальным.

## УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Никогда не оставляйте детектор на лобовом стекле или на приборной панели после парковки автомобиля.  Температура в салоне автомобиля, особенно в летнее время, может достигать недопустимого для рабочего состояния детектора значения. Не подвергайте детектор воздействию влажности. Капли росы, дождя, масла и других жидкостей могут повредить внутренние компоненты прибора, что негативно отразится на его работоспособности.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Ваш Whistler является очень надежным автомобильным прибором, и, если Вы его установили и эксплуатируете в соответствии с данной инструкцией, он прослужит Вам долго и без проблем. Если же проблемы все-таки возникнут, предлагаем следующие варианты их решения.

ПРОБЛЕМА: Не светится дисплей, нет звуковых сигналов.

- Проверьте предохранитель в штекере шнура питания и, если необходимо, замените его на подобный (2 Ампера, тип 3 AG)

- Проверьте предохранитель гнезда прикуривателя Вашего автомобиля. Обратитесь к инструкции по эксплуатации автомобиля.

- Убедитесь что гнездо прикуривателя не засорено.

ПРОБЛЕМА: Прибор выдает ложные срабатывания во время ударов и тряски автомобиля.

- Убедитесь, что оба конца провода питания имеют надежное соединение.

- Убедитесь что гнездо прикуривателя не засорено.

- Попробуйте заменить провод питания для того, чтобы убедиться, что проблема в проводе. Верните неисправный провод производителю (продавцу).

ПРОБЛЕМА: Прибор выдает ложные срабатывания во время использования бортового электрического оборудования (тормоза, регулировка зеркал, подогрев сидений, гудок).

- Проверьте электрическую цепь автомобиля, включая клеммы аккумуляторной батареи и генератора.

- Установите конденсатор (470 мкФ, 25 вольт) с задней стороны гнезда прикуривателя.

ПРОБЛЕМА: Звуковые сигналы не достаточно громкие.

- Выйдите из режима Автоматического приглушения звука или из режима City (Город).

- Проверьте регулировку уровня громкости.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина волны обнаруживаемого лазерного излучения:

855-955 нанометров

Частоты обнаруживаемых радиосигналов:

10500 – 10550 МГц (Х диапазон)

24050 – 24250 МГц (К диапазон)

33400 – 36000 МГц (Ка диапазон)

Рабочая температура окружающего воздуха:

от –20о С до +70 о С

Потребляемый ток от источника постоянного напряжения 12В - 15В:

в рабочем режиме: 250 мА

в режиме экономии электроэнергии: 30мА

Размеры:

3,5см (В) х 7,62см (Ш) х 11,9см (Д)

Вес:

184г

Технические характеристики могут  изменяться производителем без предупреждения

### Гарантийный  талон

### на  радар-детектор Whistler

Настоящий гарантийный талон дает право на безвозмездное устранение недостатков аппаратуры, возникших по причине заводского брака в течение гарантийного срока, при выполнении условий гарантии и соблюдении правил хранения и эксплуатации.

### Срок гарантии равен одному году с момента приобретения прибора

Сохраняйте  гарантийный талон в течение всего гарантийного срока

Модель                                                                 Зав. №

Гарантийное обслуживание производится согласно правилам Сервисных Центров. Не подлежит гарантийному ремонту аппаратура с дефектами, возникшими вследствие механических повреждений, неправильной установки, хранения и транспортировки.

АДРЕСА ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ

Воронеж – АСЦ «Best-сервис»: 394007, Ленинский пр., 119а, к. 5, офис 106

тел. (4732) 56-32-32; (4732) 622-789

Екатеринбург - «УльтраСтар»: 620146, ул. Академика Бардина 28, офис 125

тел. (343) 359-59-88

Краснодар - ООО «Авто Континент С»: 350010, ул. Зиповская, д.3.

тел. (8612) 57-05-07

Казань – «12 Вольт»: ул. Островского, д.86 (магазин «12 Вольт»)

тел.(843) 512-00-99, (843) 512-19-99, (843) 512-17-45

Казань - «АВТО ПРОФИ» (ИП Хусаинов Э.Р.): ул. Сары Садыковой, д.30

(здание ТЦ «РАМСТОР»)

тел. (843) 249-54-58

Москва - «ЭРТА»: 129085, пр. Мира, д.105, стр.1 (вход с проезда Ольминского)

тел. (495) 682-82-29, (925) 500-93-08, (903) 797-09-75; info@ertasvc.ru

Нижний Новгород – ООО «АВТ Групп»: 603035, пр.Гагарина, 105А,

ТЦ «Гагаринский», 1 этаж, магазин «Detecto».

тел./факс: +7(831) 413-93-03. E-mail: service@detecto.ru

Самара - «Рассвет-авто»: 443009, ул. Калинина, д.11а

тел. (8462) 955-600

Санкт-Петербург - «Автопульс»: ул. Фучика, д.17  тел. (812) 347-79-20

Санкт-Петербург - «М-АУДИО»: Загородный проспект, д.9,  тел. (812) 325-09-15

Тюмень – ООО «Интерзвук»: ул. 50 Лет Октября, 3/5

Уфа – ООО «Камертон»: ул. 50 Лет СССР, д. 39/1

тел. (347) 274-15-26

# Text boxes

Красный

Голубой

Синий

Светло сиреневый

Сиреневый

Зеленый

Изделие проверено. Покупатель с правилами эксплуатации и гарантийными условиями ознакомлен и согласен.

Дата продажи: «___»_______________ 20__   г.

_______________________           ______________________

подпись покупателя                         подпись продавца

Печать магазина